## Slide 1
第一单元 第五讲
盛 羽
中南大学计算机学院
shengyu@csu.edu.cn
80X86指令系统

## Slide 2
概述
数据传送指令
算术指令
逻辑指令
串处理指令
控制转移指令
目录

## Slide 3
指令格式
  汇编语言
    用助记符来表示操作码
    用符号或符号地址来表示操作数或者操作数地址
  指令助忆符 [ 操作数1 [ , 操作数2 [ , 操作数3 ] ] ] [;注释]
    指令助记符：计算机要执行的操作
    操作数：指令执行的参与者，一般目的操作数在前，源操作数在后。“,”分割
    操作数个数：一个、两个、三个
1.概述
操作码
操作数
· · ·
操作数

## Slide 4
指令格式
1.概述

## Slide 5
指令学习重点
  指令的功能
  指令助记符的拼写
  隐含使用的寄存器
  必须预置的参数
  指令对标志位的影响
  标志位对指令的影响
1.概述

## Slide 6
概述
数据传送指令
算术指令
逻辑指令
串处理指令
控制转移指令
目录

## Slide 7
数据传送指令
  将数据、地址、立即数传到寄存器或者指定的存储单元之中
  复制源操作数值，覆盖目的操作数值，不影响源操作数
  目的操作数在前，源操作数在后
  对标志位影响未定义
主要包括
  通用数据传送：mov push pop
  输入输出：in out
  地址传送：lea
  类型转换：cbw cwd
2.数据传送指令

## Slide 8
mov指令
  格式：MOV Reg/Mem Reg/Mem/Imm
    Reg:Register 寄存器
    Mem:Memory 存储器
    Imm:Immediate 立即数
  功能：把源操作数（第二操作数）的值传给目的操作数（第一操作数）
  指令执行后：目的操作数值被改变，源操作数值则不变
  规定
    操作数类型相同，也就是位数必须相同。如 mov bl,ax 就是错误的
    两个操作数不能同时为段寄存器。如mov es,ds 就是错误的
    立即数不能直接传给段寄存器。所以有 mov ax,data mov ds,ax这样两条指令完成段寄存器赋初始值
    立即数不能成为目的操作数
    两个操作数不能同时为内存单元。
2.数据传送指令

## Slide 9
mov指令
2.数据传送指令

## Slide 10
堆栈(stack)
  一块内存空间，SS段寄存器标识其起始地址
  特点
    先进后出，后进先出
  作用
    常用来保存过程（函数）的返回地址和局部变量
    也可临时用来保存数据
    系统需要的返回地址与用户压入堆栈的数据共存
  操作
    通过push指令将数据入栈（复制到堆栈区域）
    通过pop指令将数据出账（将数据从堆栈区域复制出来）
    也可通过bp寄存器来进行访问
  堆栈指针
    SP寄存器中存放了堆栈的栈顶的偏移地址
    SP寄存器的值随push、pop指令自动变化
2.数据传送指令

## Slide 11
push指令
  push Reg/Mem
  压入两个字节的内容，可以是寄存器的值也可以是某个内存单元的值
    如：push ax push yw
  所执行的操作
    将栈顶指针寄存器的值减2，SP=SP-2（减，不是加）
    将数据复制到以SS寄存器值为段寄存器值，SP寄存器的值为偏移地址的内存单元中
    两个字节，因此需要两个内存单元，一个内存单元的偏移地址为SP寄存器的值，另一个内存单元偏移地址为SP寄存器的值+1
2.数据传送指令

## Slide 12
例
  mov ax,1234h
  push ax
  mov bx,5678h
  push bx
2.数据传送指令
0000
076C
SS
FFFF
076C0
物理地址
偏移地址
段基地址
176BF
34
12
FFFC
176BC
SP
FFFF
FFFC
FFFA
FFFA
176BA
78
56
反了

## Slide 13
pop指令
  pop Reg/Mem
  弹出两个字节的内容，放到某个16位寄存器或者存储单元
    如：pop ax pop yw
  所执行的操作
    将以SS寄存器值为段寄存器值，SP寄存器的值为偏移地址，及以SP寄存器的值加一为偏移地址的两个内存单元中的内容复制到指定的寄存器或者内存单元
    将栈顶指针寄存器的值加2，SP=SP+2
2.数据传送指令

## Slide 14
例
  pop cx
2.数据传送指令
0000
076C
SS
FFFF
076C0
物理地址
偏移地址
段基地址
176BF
34
12
FFFC
176BC
SP
FFFA
FFFA
176BA
78
56
FFFC
CX
5678

## Slide 15
输入指令in
  从指定外设寄存器获取信息送入累加器AX（或AL）
  每个外设有多个寄存器。所有的外设寄存器统一编号，就是端口号（端口地址）
  如果某输入设备的端口地址位于0~255之间（8位），则在in指令中直接给出端口地址
    读入一个字节：in al , port
    读入两个字节：in ax , port
    例
    in ax , 60h
  否则，先将端口地址存到DX寄存器中，然后在指令中用DX给出其端口地址
    读入一个字节：in al , dx
    读入两个字节：in ax , dx
    例
    mov dx , 2f8h
    in al ,dx
2.数据传送指令

## Slide 16
输出指令 out
  将累加器AX（或AL）的内容送到指定外设寄存器
  如果某输出设备的端口地址位于0~255之间（8位），则在out指令中直接给出端口地址
    输出一个字节：out port , al
    输出两个字节：out port , ax
    例
    out 61h , ax
  否则，先将端口地址存到DX寄存器中，然后在指令中用DX给出其端口地址
    输出一个字节：out dx , al
    输出两个字节：out dx , ax
    例
    mov dx , 3c0h
    out dx , al
2.数据传送指令

## Slide 17
取有效地址指令 lea
  将一个内存变量的有效地址（偏移地址）送给指定的寄存器
  lea Reg,Mem
  mov Reg,Mem，是将内存变量的内容送给指定的寄存器
2.数据传送指令

## Slide 18
取有效地址指令 lea
2.数据传送指令

## Slide 19
类型转换指令 cbw/cbd
  cbw
    将AL寄存器（Byte）中的内容扩展到AX寄存器（Word）中
    符号位扩展
      若AL的最高有效位为0，则AH=00H
      若AL的最高有效位为1，则AH=FFH
  cwd
    将AX寄存器（Word）中的内容扩展到DX和AX寄存器（Double Word）中
    符号位扩展
      若AX的最高有效位为0，则DX=0000H
      若AX的最高有效位为1，则DX=FFFFH
2.数据传送指令

## Slide 20
类型转换指令 cbw/cbd
  cbw
    如果AL=45H（01000101B），cbw 后，AX=0045H
    如果AL=85H（10000101B），cbw 后，AX=FF45H
  cwd
    如果AX=4500H（0100010100000000B），cwd 后，DX=0000H，AX=4500H
    如果AX=8500H（1000010100000000B），cwd 后，DX=FFFFH，AX=4500H
2.数据传送指令

## Slide 21
概述
数据传送指令
算术指令
逻辑指令
串处理指令
控制转移指令
目录

## Slide 22
算术指令
  加、减、乘、除
  加法：add（加法）、adc（带进位加法）、inc（加一）
  减法：sub（减法）、sbb（带借位减法）、dec（减一）、 neg（求补）、cmp（比较）
  乘法：mul（无符号乘法）、imul（带符号数乘法）
  除法：div（无符号数除法）、idiv（带符号数除法）
  需同时关注
    隐含的寄存器
    指令对标志位的影响
    标志位对指令的影响
3. 算术指令

## Slide 23
加法指令
  一般加法指令：add
  add Reg/Mem Reg/Mem/Imm（add dst,src）
    功能：将目的操作数与源操作数相加，结果存入目的操作数
  带进位加法指令：adc
  adc Reg/Mem Reg/Mem/Imm（adc dst,src）
    功能：将目的操作数与源操作数相加再加CF标志位的值，结果存入目的操作数
    CF的值：决定于前面指令的执行结果（0/1）
    一般，adc前面会有一条add指令，用于实现32位加法
  加1指令：inc
  inc Reg/Mem
    功能：将操作数加1并送入同一单元
3. 算术指令

## Slide 24
加法指令
3. 算术指令
debug中的标志位显示顺序 OF DF IF SF ZF AF PF CF
OF 标志位(溢出)
OF = 1, 显示为OV
OF = 0, 显示为NV
SF 标志位(符号位) SF = 1, 显示为NG SF = 0, 显示为PL
ZF标志位(零标志) ZF = 1, 显示为ZR ZF = 0, 显示为NZ
CF 标志位(进位标志) CF = 1, 显示为 CY CF = 0, 显示为 NC

## Slide 25
减法指令
  一般减法指令：sub
  sub Reg/Mem Reg/Mem/Imm（ sub dst,src）
    功能：将目的操作数与源操作数相减，结果存入目的操作数
  带进位减法指令：sbb
  sbb Reg/Mem Reg/Mem/Imm（sbb dst,src）
    功能：将目的操作数与源操作数相减再减CF标志位的值，结果存入目的操作数
    CF的值：决定于前面指令的执行结果（0/1）
    一般， sbb前面会有一条sub指令，用于实现32位加法
  减1指令：dec
  dec Reg/Mem
    功能：将操作数减1并送入同一单元
3. 算术指令

## Slide 26
减法指令
  求补指令：neg
  neg Reg/Mem
    功能：将目的操作数按位求反加一，结果存入目的操作数
  比较指令：cmp
  cmp Reg/Mem Reg/Mem/Imm（ cmp dst,src）
    功能：将目的操作数减去源操作数，结果不存入目的操作数，只影响标志位
  减法对标志位的影响
    CF标志位
      被减数的最高有效位有向高位的借位：CF=1
      否则：CF=0
    OF标志位
      两个操作数符号相反，而结果与减数相同：OF=1
      否则：OF=0
    ZF、SF….
3. 算术指令

## Slide 27
减法指令
3. 算术指令

## Slide 28
乘法指令
  无符号数乘法：mul Reg/Mem
  带符号数乘法指令：imul Reg/Mem
  功能
    若操作数类型为字节（Byte）
      将al中数值与操作数相乘，结果存入ax
      需提前将被乘数赋给al
    若操作数类型为字（word）
      将ax中数值与操作数相乘，结果高位存入dx，低位存入ax
      需提前将被乘数赋给ax
  对标志位的影响
    mul指令：若乘积的高一半(AH或DX)为0，则OF=CF=0；否则OF=CF=1
    imul指令：若乘积的高一半是低一半的符号扩展，则OF=CF=0，否则均为OF=CF=1
    其他标志位：没有定义
3. 算术指令

## Slide 29
乘法指令
3. 算术指令

## Slide 30
乘法指令
3. 算术指令

## Slide 31
除法指令
  无符号数除法：div Reg/Mem
  带符号数除法：idiv Reg/Mem
  执行的操作
    如果操作数类型为字节（Byte）
      ax除以操作数，商放在al中，余数放在ah中
      需要提前将被除数放到ax中
    如果操作数类型为字（Word）
      （dx,ax）除以操作数，商放在ax中，余数放在dx中
      需要提前将被除数放到dx和ax中。高位在dx，低位在ax
  当被除数远大于除数时，所得的商就有可能超出它所能表达的范围
    如果存放商的寄存器AL/AX不能表达，便产生溢出
    8086CPU中就产生编号为0的内部中断——除法错中断
3. 算术指令

## Slide 32
除法指令
3. 算术指令

## Slide 33
概述
数据传送指令
算术指令
逻辑指令
串处理指令
控制转移指令
目录

## Slide 34
逻辑指令
  逻辑运算指令
    与：and
    或：or
    非：not
    异或：xor
    按位操作，位与位之间互不影响
  移位操作指令
    算术移位
    逻辑移位
    左移、右移、循环移
    空位补什么？移出来的去哪里了？
4.逻辑指令

## Slide 35
逻辑运算指令
  逻辑与指令
  and Reg/Mem , Reg/Mem/Imm
  功能
    将源操作数的每个二进位与目的操作数中相应二进制位进行逻辑“与”操作
    操作结果存入目的操作数中
  特殊用途：将目的操作数某些二进制位清0
    0&0=0，0&1=0，1&0=0，1&1=1
  例
    ah=XXH ， and ah,0FH(00001111B) 后，ah=0XH（高四位被清0，低4位保持不变）
    ax=XXXXH，and ax,0FFH 后，ah=0,al保持不变
4.逻辑指令

## Slide 36
逻辑运算指令
  逻辑与指令
  or Reg/Mem , Reg/Mem/Imm
  功能
    将源操作数的每个二进位与目的操作数中相应二进制位进行逻辑“或”操作
    操作结果存入目的操作数中
  特殊用途：将目的操作数某些二进制位置1
    1|0=1，1|1=1，0|0=0，0|1=1
  例
    ah=XXH ， or ah,0FH(00001111B) 后，ah=X1H（高四位保持不变，低4位置1）
    ax=XXXXH，or ax,0FFH 后，ah保持不变,al=FFH
4.逻辑指令

## Slide 37
逻辑运算指令
  逻辑与指令
  or Reg/Mem
  功能
    将目的操作数逐位取反后存入目的操作数
  例
    not ax
    与neg ax的区别？
4.逻辑指令

## Slide 38
逻辑运算指令
  异或指令
  xor Reg/Mem , Reg/Mem/Imm
  功能
    将源操作数的每个二进位与目的操作数中相应二进制位进行逻辑“异或”操作
    操作结果存入目的操作数中
  特殊用途：将目的操作数某些二进制位求反
    1|0=1，1|1=0，0|1=1，0|0=0
  例
    xor ax,0FFFFH 与 not ax
4.逻辑指令

## Slide 39
逻辑运算指令
  测试指令：test
  test Reg/Mem , Reg/Mem/Imm
  功能
    将源操作数的每个二进位与目的操作数中相应二进制位进行逻辑“与”操作
    操作结果不存入目的操作数中
    会根据结果设置标志位
  例
    判断 ax的第0位（最低位）是否为0： test ax,1，再判断ZF标志位是否为1
    判断 ax的第12位是否为0： test ax,1000H，再判断ZF标志位是否为1
4.逻辑指令

## Slide 40
移位指令
  类型
    算术移位、逻辑移位、循环移位
  方向
    左移、右移
  格式
    操作符 操作数,1
    操作符 操作数,cl
    移位次数
      如果移位次数为1，则可以在指令中直接给出
      如果是大于1，则必须先将移位次数赋值给cl寄存器，再在指令中使用cl寄存器
  需注意
    补进来什么？
    移位的方向
    指令的名称
    最后移出的二进位在CF标志寄存器中
4.逻辑指令

## Slide 41
移位指令
  算术移位指令（Arithmetic Shifts）
  sal/sar Reg/Mem,cl/1
  补进来什么？
    左移：补0
    右移：移位前最高位是什么就补什么（最高位为符号位）
  功能
    可以用作带符号数的乘2（左移）或者除2（右移）操作
    左移：可能溢出，符号位发生了改变
    右移：可能精度丢失，移出了1
4.逻辑指令

## Slide 42
移位指令
  算术右移
4.逻辑指令
CF
1
1
1
1
0
1
0
0
-43
CF
1
1
1
1
0
1
0
0
1
-22
CF
1
1
0
0
1
0
1
1
1
-11
CF
1
1
1
1
1
1
1
1
-1

## Slide 43
移位指令
  算术左移
4.逻辑指令
1
1
1
1
0
1
0
0
-43
CF
0
1
1
1
0
1
0
0
1
-86
CF
1
0
0
0
0
1
1
1
0
+84（变成正数，溢出了，预期-172=-256+84）
CF
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CF
0

## Slide 44
移位指令
  逻辑移位指令（Logical Shifts）
  shl/shr Reg/Mem,cl/1
  补进来什么？
    左移、右移：都补0
  功能
    可以用作无符号数的乘2（左移）或者除2（右移）操作
    左移：可能溢出，移出了1
    右移：可能精度丢失，移出了1
4.逻辑指令

## Slide 45
移位指令
  逻辑右移
4.逻辑指令
CF
1
1
1
1
0
1
0
0
213
CF
1
1
1
1
0
1
0
0
0
106
CF
0
1
0
0
1
0
1
1
0
53
CF
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Slide 46
移位指令
  算术左移
4.逻辑指令
0
1
1
1
0
1
0
0
85
CF
0
1
1
1
0
0
0
0
1
170
CF
1
0
0
0
0
1
1
1
0
84（溢出了，预期340=256+84）
CF
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CF
0

## Slide 47
移位指令
  循环移位指令（Rotate Shifts ）
  rol/ror Reg/Mem,cl/1
  内循环
4.逻辑指令
CF
CF

## Slide 48
循环移位
4.逻辑指令
0
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
循环左移四位、循环右移四位后的结果
0
1
1
0
1
1
1
1
循环左移八位、循环右移八位后的结果

## Slide 49
概述
数据传送指令
算术指令
逻辑指令
串处理指令
控制转移指令
目录

## Slide 50
串处理指令
  实质：对一片（或者两片）连续的内存单元进行处理
  分为目的串和源串
    目的串：段基地址来自于ES寄存器，偏移地址来自于DI寄存器
    源串：段基地址来自于DS寄存器，偏移地址来自于SI寄存器
  处理方式
    逐字节或者逐字（2字节）
    SI/DI 寄存器的值自增（或者自减）
      DF标志位为0：自增（加1（逐字节），加2（逐字））
      DF标志位为1：自减（减1（逐字节），减2（逐字））
    CLD指令可以将DF标志位设置为0，STD指令可以将DF标志位设置为1
  指令前缀
    REP：重复执行后面的指令CX次
    REPZ（ REPZ ）：重复执行后面的指令，直至CX=0或者ZF标志位等于0（等于1）
5.串处理指令

## Slide 51
与重复前缀指令rep 配合工作的指令
  rep （重复前缀指令）
    与串处理指令配合
    包括：movs/stos/lods
  执行步骤
    判断CX是否等于0；
    如果CX=0，则结束重复操作，执行程序中的下一条指令
    否则，CX=CX-1（不影响有关标志位），并执行其后的字符串操作指令，在该指令执行完后，再转到步骤1。
5.串处理指令

## Slide 52
字符串传送指令：movs
  movs（ rep movs）
  功能
    将以DS:SI为指针的源串中的一个字节（或字）存储单元中 的数据传送至以ES:DI为指针的目的地址中去
    rep movs
      自动修改指针，使之指向下一个字节（或字）存储单元
      DF=0，SI,DI同时增；DF=1，SI,DI同时减
  格式
    movsb 逐字节操作
    movsw 逐字操作
5.串处理指令

## Slide 53
字符串传送指令：movs
5.串处理指令

## Slide 54
置字符串数据指令： stos
  stos （ rep stos ）
  功能
    将AL或AX中的内容送入到ES:DI所指的目的串的字节（或字）存储单元中
    rep stos
      自动修改指针，使之指向下一个字节（或字）存储单元
      DF=0，DI增；DF=1，DI减
  格式
    stosb 逐字节操作
    stosw 逐字操作
5.串处理指令

## Slide 55
取字符串数据指令：lods
  lods （ rep lods ）
  功能
    将AL或AX中的内容送入到ES:DI所指的目的串的字节（或字）存储单元中
    rep lods
      自动修改指针，使之指向下一个字节（或字）存储单元
      DF=0，DI增；DF=1，DI减
      有必要rep吗？
  格式
    lodsb 逐字节操作
    lodsw 逐字操作
5.串处理指令

## Slide 56
置字符串数据指令： stos
5.串处理指令

## Slide 57
与repz/repn配合工作的指令
  repz/repnz cmps/scas
  相等重复前缀指令repz/repe
    判断条件：CX≠0 且 ZF=1（第一次不判断ZF标志位）；
    如果条件不成立，则结束重复操作，执行程序中的下一条指令；
    否则，CX=CX-1（不影响有关标志位），并执行其后的字符串操作指令，在该指令执行完后，再转到步骤（1）
  不等重复前缀指令repnz/repne
    判断条件：CX≠0 且 ZF=0 （第一次不判断ZF标志位） ；
    如果条件不成立，则结束重复操作，执行程序中的下一条指令；
    否则，CX=CX-1（不影响有关标志位），并执行其后的字符串操作指令，在该指令执行完后，再转到步骤（1）
5.串处理指令

## Slide 58
串比较指令 ：cmps
  cmps (resz cmps)
  功能
    将SI所指的源串中的一个字节（或字）存储单元中的数据与DI所指的目的串中的一个字节（或字）存储单元中的数据相减（ds:[si] – es:[di]）
    根据相减的结果设置标志，不保存结果
    resz cmps
      自动修改指针，使之指向下一个字节（或字）存储单元
      DF=0，SI,DI同时增；DF=1，SI,DI同时减
5.串处理指令

## Slide 59
串比较指令 ：cmps
  cmps (resz cmps)
  功能
    将SI所指的源串中的一个字节（或字）存储单元中的数据与DI所指的目的串中的一个字节（或字）存储单元中的数据相减（ds:[si] – es:[di]）
    根据相减的结果设置标志，不保存结果
    repz cmps
      自动修改指针，使之指向下一个字节（或字）存储单元
      DF=0，SI,DI同时增；DF=1，SI,DI同时减
5.串处理指令

## Slide 60
串比较指令 ：cmps
5.串处理指令

## Slide 61
串搜索指令 ：scas
  scas (resz scas)
  功能
    将AL（字节）或AX（字）中的内容与DI所指的目的串中的一个字节（或字）存储单元中的数据相减（al/ax – es:[di]）
    根据相减的结果设置标志，不保存结果
    repnz scas
      自动修改指针，使之指向下一个字节（或字）存储单元
      DF=0，SI,DI同时增；DF=1，SI,DI同时减
5.串处理指令

## Slide 62
串搜索指令 ：scas
5.串处理指令

## Slide 63
概述
数据传送指令
算术指令
逻辑指令
串处理指令
控制转移指令
目录

## Slide 64
控制转移指令
  CPU执行当前指令后根据CS:IP值取出一条指令执行
  分析指令后，执行指令前，IP寄存器值修改为下一条指令偏移地址
  下一条指令是指在存储空间上紧跟着当前指令的指令
  程序加载是按照指令存储顺序加载到内存中
  功能
    修改IP寄存器的值（甚至包括CS段寄存器值）
    CPU自然执行CS:IP所指向的指令
    还回来吗？怎么回来？
  分类
    无条件转移：一定会转到指定位置执行对应的指令
      jmp、子程序调用与返回、中断的调用和返回
    条件转移：根据标志位信息来决定是转到对应的指令还是继续执行下一条指令
      无符号数、有符号数、标志位
6.控制转移指令

## Slide 65
无条件转移指令jmp
  jmp 标号（地址）
  功能
    直接跳到标号（地址）指定位置执行相应的指令
    不回来
  详见第五讲
6.控制转移指令

## Slide 66
无条件转移指令 call 及 ret
  call 标号（地址）
  ret
  call 功能
    返回地址入栈（IP或者CS及IP）
    跳到标号（地址）指定位置执行相应的指令
  ret 功能
    弹栈，将值赋予IP或者CS及IP
6.控制转移指令

## Slide 67
无条件转移指令 int
  int 中断号
  中断
    因为某些事件发生，CPU暂停当前程序程序，转而执行所关联的事件处理程序
    事件处理程序称为中断服务程序
    中断服务程序基本上由系统程序员编写，存储于BIOS或者操作系统中，在系统启动过程中自动加载到内存
    每个中断服务程序都有一个入口地址（该中断服务程序的第一条指令的地址）
    中断服务程序没有程序名，但有统一的编号
    每个中断号对应一个中断服务程序
    所有中断号及其中断服务程序的入口地址所组成的表叫做中断向量表。根据中断号在中断向量表中可以查询到中断服务程序的入口地址
    部分中断服务程序是系统提供给程序员使用的，类似于系统库函数，使得程序员可以方便的进行输入输出等系统操作
    要调用中断服务程序就需要给出中断服务号，并预置参数
    中断服务程序和子程序的差别？
6.控制转移指令

## Slide 68
常用dos功能调用
  单字符输入（1号调用）
    格式：
      mov ah,1
      int 21h
    功能
      从键盘输入字符的ASCII码送入寄存器AL中，并送显示器显示
  单字符显示（2号调用）
    格式：
      mov dl,待显示字符的ASCII码
      mov ah,2
      int 21h
    功能
      将DL寄存器中的字符送显示器显示
6.控制转移指令

## Slide 69
常用dos功能调用
  显示字符串（9号调用）
    格式
      lea dx, 待显示字符串首偏移地址
      mov ah,9
      int 21h
    功能
      将当前数据区中以‘＄’结尾的字符串送显示器显示
6.控制转移指令

## Slide 70
常用dos功能调用
  字符串输入（10号调用）
    格式
      lea dx,缓冲区首偏移地址
      mov ah,10
      int 21h
    功能
      从键盘上输入一字符串到用户定义的输入缓冲区中，并送显示器显示
  缓冲区定义
      maxlen db 32
      actlen db ?
      string db 32 dup(?)
    说明
      第1个字节：最大字符数，程序员自定义。
      第2个字节：实际长度，用户输入的实际字符个数，中断服务程序设置
      第3个字节及以后：所输入字符串
6.控制转移指令

## Slide 71
常用dos功能调用
6.控制转移指令