## Slide 1
第二单元 第二讲
盛 羽
中南大学计算机学院
shengyu@csu.edu.cn
运算方法和运算部件

## Slide 2
ALU
定点数运算及其运算部件
浮点数运算及其运算部件
目录

## Slide 3
汇编语言指令
  涉及到的操作数：
    无符号整数、带符号整数
    逻辑数
    浮点数
  涉及到的运算
    定点数运算
      带符号整数运算：取负 / 符号扩展 / 加 / 减 / 乘 / 除 / 算术移位
      无符号整数运算：0扩展 / 加 / 减 / 乘 / 除
    逻辑运算
      逻辑操作：与 / 或 / 非 / …
      移位操作：逻辑左移 / 逻辑右移
    浮点数运算：加、减、乘、除
1.ALU

## Slide 4
设计思路
  首先实现一个能进行基本算术运算（加/减）和基本逻辑运算（与/或/或非）、并能生成基本条件码（ZF/OF/CF/SF）的ALU，再由ALU和移位器实现乘除运算器
  ALU（Arithmetic logic unit）: 算术逻辑部件是运算部件的核心
1.ALU
CPU
Datapath
Control
ALU
Regs
Shifter
Nand
Gate
We are now here.

## Slide 5
硬件功能描述（Design as Representation）
  Functional Specification(功能说明)
    Inputs: 2 x 16 bit operands－A, B; 1 bit carry input－Cin.
    Outputs: 1 x 16 bit result－S; 1 bit carry output－Cout.
    Operations: PASS, ADD (A +B + Cin), SUB (A - B), AND, XOR, OR, COMPARE (equality)
  Block Diagram/Schematic（框图/原理图表示）
1.ALU
ALU
A
B
M
Cin
Cout
S
16
16
16
3
操作控制
进位输入
进位输出
运算结果
操作数A
操作数B

## Slide 6
ALU的功能说明
1.ALU
ALU Control Lines (ALUop) Function
  000 And
  001 Or
  010 Add
  110 Subtract
  111 Set-on-less-than
ALU
N
N
N
A
B
Result
Overflow
Zero
3
ALUop
CarryOut
ALU可进行基本的加/减算术运算、基本逻辑运算。其核心部件是加法器。
有关串行加法器和并行加法器的原理在数字逻辑电路课已讲过，在此仅简单回顾。

## Slide 7
回顾：串行进位加法器
1.ALU
Sum延迟为6ty；进位Carryout延迟为２ty
(假定一个与门/或门延迟为1ty，异或门的延迟则为３ty)
FA
全加器符号：
FA
FA
FA
n位串行(行波)加法器：
串行加法器的缺点：
进位按串行方式传递，速度慢！
问题：n位串行加法器从C0到Cn的延迟时间为多少？
最后一位和数的延迟时间为多少？
2n+1级门延迟！
2n级门延迟！

## Slide 8
回顾：并行进位加法器
  为什么用先行进位方式
    串行（行波）进位加法器采用串行逐级传递进位，电路的延迟与位数成正比关系
    因此，现代计算机采用一种先行进位(CLA Carry Look Ahead)方式
  如何产生先行进位？
    定义两个辅助函数：Gi=XiYi…进位生成 Pi=Xi+Yi…进位传递（或 Pi=Xi⊕Yi ）
    通常把实现上述逻辑的电路称为进位生成/传递部件
    全加逻辑方程：Si=Pi⊕Ci Ci+1=Gi+PiCi (i=0,1,…n)
    设n=4,则：C1=G0+P0C0
    C2=G1+P1C1=G1+P1G0+P1P0C0
    C3=G2+P2C2=G2+P2G1+P2P1G0+P2P1P0C0
    C4=G3+P3C3=G3+P3G2+P3P2G1+P3P2P1G0+P3P2P1P0C0
  由上式可知:各进位之间无等待，相互独立并同时产生
    通常把实现上述逻辑的电路称为4位CLA部件
    由此，根据Si=Pi⊕Ci ，可并行求出各位和
    通常把实现Si=Pi⊕Ci的电路称为求和部件
  CLA加法器由“进位生成/传递部件”、“CLA部件”和“求和部件”构成。
1.ALU

## Slide 9
多级先行进位加法器
  单级(局部)先行进位加法器的进位生成方式：
  “组内并行、组间串行”
  所以，单级先行进位加法器虽然比行波加法器延迟时间短，但高位组进位依赖低位组进位，故仍有较长的时间延迟
  通过引入组进位生成/传递函数来实现“组内并行、组间并行”进位方式
  设n=4,则：C1=G0+P0C0
C2=G1+P1C1=G1+P1G0+P1P0C0
C3=G2+P2C2=G2+P2G1+P2P1G0+P2P1P0C0
G3*=G3+P3C3=G3+P3G2+P3P2G1+P3P2P1G0
P3*=P3P2P1P0
  所以C4 =G3*+P3*C0。把实现上述逻辑的电路称为4位BCLA部件
1.ALU
关键路径长度为多少？
最终进位的延迟为多少？
4位成组先行进位部件（4位BCLA部件）
4位先行进位加法器
4位先行进位加法器
4位先行进位加法器
4位先行进位加法器
16位两级先行进位加法器
3+2+3 = 8ty
3+2=5ty

## Slide 10
4-bit ALU
1.ALU
1-bit ALU 4-bit串行 ALU
A
B
1-bit
Full
Adder
CarryOut
Mux
CarryIn
Result
A0
B0
1-bit
ALU
Result0
CarryIn0
CarryOut0
A1
B1
1-bit
ALU
Result1
CarryIn1
CarryOut1
A2
B2
1-bit
ALU
Result2
CarryIn2
CarryOut2
A3
B3
1-bit
ALU
Result3
CarryIn3
CarryOut3
关键路径延迟长，速度慢！

## Slide 11
先行进位ALU 芯片（SN74181）
  四位ALU芯片，中规模集成电路。在先行进位加法器基础上附加部分线路，具有基本的算术运算和逻辑运算功能
  SN74181的逻辑图和功能表
  SN74182是4位BCLA (成组先行进位)芯片
多芯片级联构成先行进位ALU
  1个SN74181芯片直接构成一个4位全先行进位ALU
  4个SN74181芯片串行构成一个16位单级先行进位ALU
  4个SN74181芯片与1个SN74182芯片可构成16位两级先行进位ALU
  16个SN74181芯片与5个SN74182芯片可构成64位先行进位ALU
1.ALU
ALU中的“加”运算电路相当于n档二进制加法算盘。
所有其他运算都以ALU 中“加”运算为基础！

## Slide 12
SN74181的引脚
输入端：Ai和Bi分别为第1和2操作数，Cn为低位进位，M为功能选择线，Si为操作选择线，共4位，故最多有16种运算。
输出端：Fi为运算结果，Cn+4、P和G为进位，“A=B”为相等标志
1.ALU

## Slide 13
SN74181逻辑图
1.ALU

## Slide 14
SN74181正逻辑功能表
1.ALU

## Slide 15
SN74182芯片的引脚
1.ALU
输入端：Pi和Gi分别为第i组的组内进位传递函数和进位生成函数， Cn为低位进位。
输出端： Cn+4、Cn+8 、Cn+12为相应组的组内进位，P*和G*分别为整个大组的组进位传递函数和进位生成函数

## Slide 16
1.ALU

## Slide 17
SN74181和SN74182组成16位先行进位ALU
1.ALU

## Slide 18
ALU
定点数运算及其运算部件
浮点数运算及其运算部件
目录

## Slide 19
乘法运算
  分析笔算乘法
2.定点数运算及其运算部件
A = – 0.1101 B = 0.1011
A×B = – 0.10001111
0 . 1 1 0 1
0 . 1 0 1 1
1 1 0 1
1 1 0 1
0 0 0 0
1 1 0 1
0 . 1 0 0 0 1 1 1 1
符号位单独处理
乘数的某一位决定是否加被乘数
4个位积一起相加
乘积的位数扩大一倍
×
乘积的符号心算求得
？

## Slide 20
笔算乘法改进
2.定点数运算及其运算部件
A • B = A • 0.1011
= 0.1A + 0.00A + 0.001A +0.0001A
= 0.1A + 0.00A + 0.001( A +0.1A)
= 0.1A + 0.01[0 • A + 0. 1( A +0.1A)]
= 0.1{A +0.1[ 0 • A+0.1(A + 0.1A)]}
= 2-1{A +2-1[ 0 • A+2-1(A + 2-1(A+0))]}
①
②
⑧
第一步 被乘数A + 0
第二步 右移 一 位，得新的部分积
第八步 右移 一 位，得结果
③
第三步 部分积 + 被乘数
…
右移一位

## Slide 21
竖式
2.定点数运算及其运算部件
0 . 0 0 0 0
0 . 1 1 0 1
0 . 1 1 0 1
0 . 1 1 0 1
0 . 0 0 0 0
0 . 1 1 0 1
初态，部分积 = 0
乘数为 1，加被乘数
乘数为 1，加被乘数
乘数为 0，加 0
1 . 0 0 1 1
1
0 . 1 0 0 1
1 1
1 . 0 0 0 1
1 1 1
乘数为 1，加 被乘数
0 . 1 0 0 0
1 1 1 1
1，得结果
1 0 1 1
=
0 . 0 1 1 0
1，形成新的部分积
1 1 0 1
=
0 . 1 0 0 1
1，形成新的部分积
1 1 1 0
=
0 . 0 1 0 0
1，形成新的部分积
1 1 1 1
=
部 分 积 乘 数 说 明
＋
＋
＋
＋

## Slide 22
乘法运算
  运算方法
    可用加和移位实现
    n = 4，加 4 次，移 4 次
  由乘数的末位决定被乘数是否与原部分积相加，
    然后右移1位形成新的部分积，同时乘数右移1位
    末位移丢，空出高位存放部分积的低位
    被乘数只与部分积的高位相加
  硬件
    3个寄存器，具有移位功能
    1个全加器
2.定点数运算及其运算部件

## Slide 23
原码乘法
  原码一位乘运算规则
    设[x]原 = x0. x1x2 … xn
    [y]原 = y0. y1y2 …yn
    [x • y]原 = (x0 y0).(0. x1x2 … xn)(0.y1y2 … yn)
    = (x0 y0). x*y*
    乘积的符号位单独处理 x0 y0
    数值部分为绝对值相乘 x* • y*
2.定点数运算及其运算部件

## Slide 24
原码一位乘递推公式
2.定点数运算及其运算部件
x*• y* = x*(0.y1y2 yn)
…
= x*(y12-1+y22-2+ + yn2-n)
…
= 2-1(y1x*+2-1(y2x*+ 2-1(ynx* + 0) ))
…
…
z1
zn
z0 = 0
z1 = 2-1(ynx*+z0)
z2 = 2-1(yn-1x*+z1)
zn = 2-1(y1x*+zn-1)
…
…
z0

## Slide 25
已知 x = – 0.1110 y = 0.1101 求[x • y]原
2.定点数运算及其运算部件
数值部分的运算
0 . 0 0 0 0
0 . 1 1 1 0
0 . 1 1 1 0
0 . 0 0 0 0
0 . 1 1 1 0
0 . 1 1 1 0
部分积 初态 z0 = 0
0 . 0 1 1 1
0
1 . 0 0 0 1
1 0
1 . 0 1 1 0
1 1 0
0 . 1 0 1 1
0 1 1 0
1，得 z4
逻辑右移
1 1 0 1
=
0 . 0 1 1 1
1，得 z1
0 1 1 0
=
0 . 0 0 1 1
1，得 z2
1 0 1 1
=
0 . 1 0 0 0
1，得 z3
1 1 0 1
=
逻辑右移
逻辑右移
逻辑右移
+
+
+
+
+ x*
+ 0
+ x*
+ x*

## Slide 26
结果
2.定点数运算及其运算部件
② 数值部分按绝对值相乘
① 乘积的符号位 x0 y0 = 1 0 = 1
x*• y* = 0. 1 0 1 1 0 1 1 0
则 [x • y]原 = 1. 1 0 1 1 0 1 1 0
特点
绝对值运算
逻辑移位
用移位的次数判断乘法是否结束

## Slide 27
原码一位乘的硬件配置
2.定点数运算及其运算部件
0 A n
加 法 器
控 制 门
0 X n
移位和加控制
计数器 C
S
GM
0
Q n
右移
A、X、Q 均 n+1 位
移位和加受末位乘数控制

## Slide 28
原码两位乘
2.定点数运算及其运算部件
原码乘
符号位 和 数值位 部分 分开运算
两位乘
每次用 乘数的 2 位判断 原部分积
是否加 和 如何加 被乘数
1 1
1 0
0 1
0 0
加 “0” 2
加 1 倍的被乘数 2
加 2 倍的被乘数 2
加 3 倍的被乘数 2
3 ？
先 减 1 倍 的被乘数
再 加 4 倍 的被乘数
4
– 1
3
100
– 01
11
新的部分积
乘数yn-1 yn

## Slide 29
原码两位乘运算规则
2.定点数运算及其运算部件
1
1 1
1
1 0
1
0 1
1
0 0
0
1 1
0
1 0
0
0 1
0
0 0
操 作 内 容
标志位 Cj
乘数判断位 yn-1yn
z 2, y* 2, Cj 保持“0”
z 2, y* 2, Cj 保持“1”
z–x* 2, y* 2, Cj 保持“1”
z+2x* 2, y* 2, Cj 保持“0”
z+x* 2, y* 2, Cj 保持“0”
共有操作 +x* +2x* –x* 2
实际操作 +[x*]补 +[2x*]补 +[–x* ]补 2 补码移
z–x* 2, y* 2, Cj 置“1”
z+2x* 2, y* 2, Cj 置“0”
z+x* 2, y* 2, Cj 置“0”

## Slide 30
已知 x = 0.111111
y = – 0.111001
求[x·y]原
2.定点数运算及其运算部件
29
0 0 0 . 0 0 0 0 0 0
0 0 0 . 1 1 1 1 1 1
0 0 0 . 1 1 1 1 1 1
0 0 . 1 1 1 0 0 1
0
初态 z0 = 0
+ x*， Cj = 0
0 1 0 . 0 0 1 1 0 1
1 1
0 0 0 . 1 1 1 0 0 0
0 0 0 1 1 1
1 1 1 . 1 0 0 1 0 0
0 1 1 1
0 0 1 . 1 1 1 1 1 0
+ 2x*，Cj = 0
1 1 1 . 0 0 0 0 0 1
– x*， Cj = 1
0 0 0 . 1 1 1 1 1 1
+ x*， Cj = 0
0
0 0 0 . 0 0 1 1 1 1
1 1 0 0 1 1 1 0
2
0
0 0 0 . 1 0 0 0 1 1
0 1 1 1 0 0 1 1
2
1
1 1 1 . 1 1 1 0 0 1
0 0 0 1 1 1 0 0
2
Cj
部 分 积 乘 数
说 明
补码右移
补码右移
补码右移
+
+
+
+

## Slide 31
结果
2.定点数运算及其运算部件
② 数值部分的运算
① 乘积的符号位 x0 y0 = 0 1 = 1
x*• y* = 0. 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1
则 [x • y]原 = 1. 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1
特点
绝对值的补码运算
算术移位
用移位的次数判断乘法是否结束

## Slide 32
原码两位乘和原码一位乘比较
2.定点数运算及其运算部件
符号位
操作数
移位
移位次数
最多加法次数
x0 y0
x0 y0
绝对值
绝对值的补码
逻辑右移
算术右移
n
n
n
2
（n为偶数）
n
2
+1（n为偶数）
思考 n 为奇数时，原码两位乘 移 ？次
最多加 ？次
原码一位乘
原码两位乘

## Slide 33
2.定点数运算及其运算部件
设 被乘数
乘数
[x]补 = x0. x1x2 xn
…
[y]补 = y0. y1y2 yn
…
① 被乘数任意，乘数为正
同原码乘
但 加 和 移位 按 补码规则 运算
乘积的符号自然形成
② 被乘数任意，乘数为负
乘数[y]补，去掉符号位，操作同 ①
最后 加[–x]补，校正
(1) 补码一位乘运算规则
以小数为例

## Slide 34
Booth 算法
2.定点数运算及其运算部件
设[x]补 = x0.x1x2 xn [y]补 = y0.y1y2 yn
…
…
[x · y]补
= [x]补( 0.y1 yn ) – [x]补 · y0
…
= [x]补(y1 2-1+y22-2+ +yn2-n) – [x]补 · y0
…
= [x]补(–y0+y1 2-1+y22-2+ +yn2-n)
…
= [x]补[–y0+(y1 – y12-1)+(y22-1–y22-2)+ +(yn2-(n-1)–yn2-n)]
…
= [x]补[(y1–y0)+(y2–y1)2-1+ +(yn–yn-1)2-(n-1)+(0 –yn)2-n)]
…
y1 2-1 + +
…
yn 2-n
–[x]补= +[–x]补
2-1 = 20 – 2-1
2-2 = 2-1 – 2-2
2-1
2-2
= [x]补[(y1–y0)+(y2–y1)2-1+ +(yn+1–yn)2-n]
…
附加位 yn+1

## Slide 35
Booth 算法
2.定点数运算及其运算部件
[z0]补= 0
[z1]补= 2-1{(yn+1–yn)[x]补+[z0]补} yn+1 = 0
[zn]补= 2-1{(y2–y1)[x]补+[zn-1]补}
…
[x · y]补= [zn]补+(y1–y0)[x]补
最后一步不移位
如何实现
yi+1–yi ?
0 0
0 1
1 0
1 1
1
+[x]补 1
+[–x]补 1
1
0
1
-1
0
yi yi+1
操作
yi+1–yi

## Slide 36
已知 x = +0.0011 y = – 0.1011 求[x·y]补
2.定点数运算及其运算部件
0 0 . 0 0 0 0
1 1 . 1 1 0 1
1 1 . 1 1 0 1
0 0 . 0 0 1 1
1 1 . 1 1 0 1
0 0 . 0 0 1 1
1 1 . 1 1 0 1
1 . 0 1 0 1
0
0 0 . 0 0 0 1
1
1 1 . 1 1 0 1
1 1
0 0 . 0 0 0 1
1 1 1
1 1 . 1 1 0 1
1 1 1 1
[x]补 = 0.0011
[y]补 = 1.0101
[–x]补 = 1.1101
+[–x]补
1 1 . 1 1 1 0
1 1 0 1 0
1
1
+[x]补
0 0 . 0 0 0 0
1 1 1 0 1
0
1
+[–x]补
1 1 . 1 1 1 0
1 1 1 1 0
1
1
0 0 . 0 0 0 0
1 1 1 1 1
0
1
+[–x]补
+[x]补
∴ [x·y]补
=1.11011111
最后一步不移位
补码右移
补码右移
补码右移
补码右移
+
+
+
+
+

## Slide 37
Booth 算法的硬件配置
A、X、Q 均 n + 2 位
移位和加受末两位乘数控制
0 A n+1
n + 2 位加法器
控 制 门
0 X n+1
0 Q n n+1
移位和加
控制逻辑
计数器 C
GM
00,11
01
10
右移

## Slide 38
乘法小结
  整数乘法与小数乘法完全相同，可用逗号代替小数点
  原码乘符号位单独处理，补码乘符号位自然形成
  原码乘去掉符号位运算 即为无符号数乘法
  不同的乘法运算需有不同的硬件支持
2.定点数运算及其运算部件

## Slide 39
ALU
定点数运算及其运算部件
浮点数运算及其运算部件
目录