## Slide 1
第二单元 第四讲
盛 羽
中南大学计算机学院
shengyu@csu.edu.cn
指令系统

## Slide 2
指令系统的设计
程序的机器级表示
目录

## Slide 3
主要内容
  一条指令必须指定的信息
  指令中的地址码个数
  指令系统设计的基本原则
  指令类型
  数据类型
    寄存器组织
    存储器组织
  操作数的寻址方式
    立即 / 寄存器 / 寄存器间接 / 直接 / 间接 / 堆栈 / 偏移
  操作码的编码
    定长编码法
    变长扩展编码法
  条件码和标志寄存器
  指令设计风格
  指令系统举例
1.指令系统的设计

## Slide 4
指令集设计
  指令系统处在软/硬件交界面，能同时被硬件设计者和系统程序员看到
  硬件设计者角度：指令系统为CPU提供功能需求（易于硬件设计）
  系统程序员角度：通过指令系统来使用硬件，要求易于编写编译器）
  指令系统设计的好坏还决定了：计算机的性能和成本
1.指令系统的设计
instruction set
software
hardware
回顾：冯.诺依曼结构机器对指令规定
  用二进制表示，和数据一起存放在主存中
  由两部分组成：操作码和操作数（或其地址码）
    Operation Code: defines the operation type
    Operands: indicate operation source and destination

## Slide 5
指令集设计
1.指令系统的设计
ADD
SUBTRACT
AND
OR
COMPARE
.
.
.
01010
01110
10011
10001
11010
.
.
.
Programmer's View
Computer's View
CPU
Memory
I/O
Program
(Instructions&
Data)
Princeton (Von Neumann) Architecture
--- 数据和指令存放在同一个存储器中
-- 存储空间利用率高
-- 统一的访问接口
Harvard Architecture
--- 数据和指令存放在不同存储器
-- 存储访问效率高
-- 有利于流水线执行

## Slide 6
一条指令须包含的信息
  一条指令必须明显或隐含地包含以下信息：
    操作码：指定操作类型
      操作码长度：固定／可变
    源操作数参照：一个或多个源操作数所在的地址
      操作数来源：主(虚)存/寄存器/I/O端口/指令本身（立即数）
    结果值参照：产生的结果存放何处
      结果地址：主(虚)存/寄存器/I/O端口
    下一条指令地址：下条指令存放何处
      下条指令地址 ：主(虚)存
      正常情况隐含在PC中，改变顺序时由指令给出
1.指令系统的设计

## Slide 7
地址码字段的个数
1.指令系统的设计
据上述分析知,一条指令包含１个操作码和多个地址码
零地址指令
(1) 无需操作数 如：空操作／停机等
一地址指令
其地址既是操作数的地址，也是结果的地址
(1) 单目运算：如：取反／取负等
(2) 双目运算：另一操作数为默认的 如：累加器等
二地址指令（最常用）
分别存放双目运算中两个操作数，并将其中一个地址作为结果的地址。
三地址指令（RISC风格）
分别作为双目运算中两个源操作数的地址和一个结果的地址。
多地址指令
大中型机中用于成批数据处理的指令,如:向量 / 矩阵等
OP
OP
A1
A2
A3
OP
A1
A1
OP
A2

## Slide 8
从指令执行周期
看指令设计
涉及的问题
1.指令系统的设计
Instruction
Fetch
Instruction
Decode
Operand
Fetch
Execute
Result
Store
Next
Instruction
Obtain instruction from program storage
Determine required actions
Locate and obtain operand data
Compute result value or status
Deposit results in storage for later use
Determine successor instruction
指令地址、指令长度（定长/变长）
指令格式、操作码编码、操作数类型
地址码格式、寻址方式、操作数格式和存放方式
操作类型、标志或条件码
结果数据位置
下条指令地址（顺序 / 转移）

## Slide 9
指令格式的设计
1.指令系统的设计
指令格式的选择应遵循的几条基本原则：
应尽量短
要有足够的操作码位数
指令编码必须有唯一的解释，否则是不合法的指令
指令字长应是字节的整数倍
合理地选择地址字段的个数
指令尽量规整
与指令集设计相关的重要方面
操作码的全部组成：操作码个数/种类/复杂度
LD/ST/INC/BRN 四种指令已足够编制任何可计算程序，但程序会很长
数据类型：对哪几种数据类型完成操作
指令格式：指令长度/地址码个数/各字段长度
通用寄存器：个数/功能/长度
寻址方式：操作数地址的指定方式
下条指令的地址如何确定：顺序，PC+1；条件转移；无条件转移；……
一般通过对操作码的不同编码定义不同的含义，操作码相同时，再由功能码定义不同的含义!

## Slide 10
Typical Operations(典型的操作)
1.指令系统的设计
Data Movement
Load (from memory)
Store (to memory)
memory-to-memory move
register-to-register move
push, pop (to/from stack)
Arithmetic
integer (binary + decimal) or FP
Add, Subtract, Multiply, Divide
adc(带进位加)，sbb (带借位减)
Logical
not, and, or, set, clear
Shift
(arithmatic,logic,rotate)left/right shift
Exec-Seq control
Jump, branch
Subroutine Linkage
call, return
Interrupt
trap, interrupt return
Synchronization
test & set (atomic r-m-w)
String
search, translate
input (from I/O device)
output (to I/O device)
Input/Output
CPU control
stop, sti(开中断), break

## Slide 11
操作数类型和存储方式
1.指令系统的设计
操作数是指令处理的对象，其基本类型有：
地址
被看成无符号整数，用来参加运算，以确定主(虚)存地址
数值数据
定点数(整数)：一般用二进制补码表示
浮点数(实数)：大多数机器采用IEEE754标准
十进制数：一般用NBCD码表示，压缩/非压缩
位、位串、字符和字符串
用来表示文本、声音和图像等
    4 bits is a nibble（一个十六进制数字）
    8 bits is a byte
    16 bits is a half-word
    32 bits is a word
逻辑(布尔)数据
按位操作（0-假／1-真）

## Slide 12
Pentium & MIPS Data Type
1.指令系统的设计
Pentium
  基本类型：
    字节、字(16位)、双字(32位)、四字(64位)
  整数：
    16位、32位、64位三种2-补码表示的整数
    18位压缩8421 BCD码表示的十进制整数
  无符号整数（8、16或32位）
  近指针：32位段内偏移（有效地址）
  浮点数：IEEE 754（80位扩展精度浮点数寄存器）
MIPS
  基本类型：
    字节、半字(16位)、字(32位)、四字(64位)
  整数： 16位、32位、64位三种2-补码表示的整数
  无符号整数：（16、32位）
  浮点数：IEEE 754（32位/64位浮点数寄存器）

## Slide 13
Addressing Modes（寻址方式）
1.指令系统的设计
什么是“寻址方式”？
操作数指定方式。即：用来指定操作数或操作数所在位置的方法
地址码编码由操作数的寻址方式决定
地址码编码原则：
  指令地址码尽量短
  操作数存放位置灵活，空间应尽量大
  有效地址计算过程尽量简单
指令的寻址----简单
  正常：PC增值
  跳转 ( jump / branch / call / return )：同操作数的寻址
操作数的寻址----复杂
  操作数来源：寄存器 / 外设端口 / 主(虚)存 / 栈顶
  操作数结构：位 / 字节 / 半字 / 字 / 双字 / 一维表 / 二维表 /…
通常寻址方式特指“操作数的寻址”
为什么？
目标代码短，省空间
有利于编译器优化产生高效代码
指令执行快

## Slide 14
Addressing Modes
1.指令系统的设计
寻址方式的确定
（1）在操作码中给定寻址方式
  如：MIPS指令，指令中仅有一个主(虚)存地址，且指令中仅有一二种寻址方式。Load/store型机器指令属于这种情况。
（2）有专门的寻址方式位
  如：X86指令，指令中有多个操作数，且寻址方式各不相同，需要各自说明寻址方式。
有效地址的含义
通过指令计算得到的操作数地址
基本寻址方式
立即 / 直接 / 间接 / 寄存器 / 寄存器间接 / 偏移 / 堆栈
基本寻址方式的算法及优缺点

## Slide 15
基本寻址方式的算法和优缺点
1.指令系统的设计
方式 算法 主要优点 主要缺点
立即 操作数=A 指令执行速度快 操作数幅值有限
直接 EA=A 有效地址计算简单 地址范围有限
间接 EA=(A) 有效地址范围大 多次存储器访问
寄存器 操作数=(R) 指令执行快，指令短 地址范围有限
寄间接 EA=(R) 地址范围大 额外存储器访问
偏移 EA=A+(R) 灵活 复杂
堆栈 EA=栈顶 指令短 应用有限
偏移方式：将直接方式和寄存器间接方式结合起来。
有：相对 / 基址 / 变址三种
假设：A=地址字段值，R=寄存器编号，EA=有效地址， (X)=地址X中的内容
指令：OP A，R，......
问题：以上各种寻址方式下，操作数在寄存器中还是在存储器中？有没有可能在磁盘中？什么情况下，所取数据在磁盘中？
只有当操作数在存储器中时，才有可能“缺页”，此时操作数就在磁盘中！

## Slide 16
偏移寻址方式
1.指令系统的设计
R
存储器
操作数
寄存器堆
A
+
A
OP
偏移寻址：EA=A+(R) R可以明显给出，也可以隐含给出。R可以为PC、基址寄存器B、变址寄存器I
  相对寻址： EA=A+(PC) 相对于当前指令处位移量为A的单元
  基址寻址： EA=A+(B) 相对于基址(B)处位移量为A的单元
  变址寻址： EA=A+(I) 相对于首址A处位移量为(I)的单元
......
指令中给出的地址码A
称为形式地址

## Slide 17
偏移寻址方式
1.指令系统的设计
相对寻址
指令地址码给出一个偏移量(带符号数)，基准地址隐含由PC给出。
即：EA=(PC)+A （ex. MIPS’s instruction: Beq）
可用来实现程序(公共子程序)的浮动，或指定转移目标地址
注意：当前PC的值可能是正在执行指令的地址或下条指令的地址
基址寻址
指令地址码给出一个偏移量，基准地址明显或隐含由基址寄存器B给出。即：EA=(B)+A （ex. MIPS’s instructions: lw / sw）
可用来实现多道程序重定位，或过程调用中参数的访问
变址寻址
指令地址码给出一个基准地址，而偏移量(无符号数)明显或隐含由变址寄存器I给出。即：EA=(I)+A
可为循环重复操作提供一种高效机制，如实现对线形表的方便操作

## Slide 18
相对寻址实现公共子程序的浮动和相对转移
1.指令系统的设计
子程序内地址关系相对独立，与用户程序的地址无关，不管浮动到哪里，总是实现AX和120相加
ADD AX, . +1
50
51
120
100
ADD AX, . +1
120
101
250
ADD AX, . +1
120
251
公共子程序
存储器
“ . ” 表示相对寻址方式
问题：采用相对寻址的转移指令有两个字节，第一字节是OP，第二字节是位移量D，用补码表示，则转移目标地址相对于转移指令的范围为多少？
若转移指令地址为2000H，转移目标地址为1FF0H，总是在取指令同时对PC增量，则转移指令第二字节位移量为多少？
-128～+127 ？
只有确定了按字/字节编址、位移量D是指令条数/单元数，才能确定目标地址。
当按字节编址且D为单元数时，转移目标地址= (PC+2)+ D
1FF0H – 2002H = EEH（-18）？

## Slide 19
基址寻址实现程序重定位
1.指令系统的设计
每个用户程序装入系统后都有一个基址，基址寻址操作数在相对于基址的偏移单元中，所以虽然偏移都是51，但操作数不同。
ADD AX, #51
150
50
51
120
ADD AX, #51
120
151
SUB AX, #51
40
51
130
SUB AX, #51
240
251
130
用户程序1
用户程序2
100
200
“ # ” 表示基址寻址方式
基址为100
基址为200
存储器
BACK

## Slide 20
变址寻址实现线性表元素的存取
1.指令系统的设计
自动变址
指令中的地址码A给定数组首址，变址器I每次自动加/减数组元素的长度x。
EA=( I )+A
I=( I ) ± x
在元素地址从低→高地址增长时，“+”；
在元素地址从高→低地址增长时，“-”
在没有硬堆栈的情况下，用它来建立软堆栈
可提供对线性表的方便访问
若每个元素为一个字节，则 I=(I) ± 1
若每个元素为4个字节，则 I=(I) ± 4
A=100
变址器I
0
A[0]
A[1]
A[2]
A[3]
存储器
假定一维数组A从内存100号单元开始

## Slide 21
寻址方式Addressing Modes
1.指令系统的设计
位、字节和块的寻址
位寻址
当需要对寄存器或内(虚)存中单独一位进行操作(如：置位/复位/测试等)时，需要进行位寻址。
指令中必须隐含或明显地给出位指针。
字节寻址
当操作数为一个字节时，指令必须对字节进行定位。
字节编址时，指令须给出访问的是字节 / 半字 / 字 / 双字…
字编址时，指令须给出是否为字节访问，并指出是哪个字节
（目前基本都采用字节编址）
块寻址
当需对一个信息块进行操作时，指令必须对块定位。(如：VAX11/780)
指令须给出：首址+长度 / 首址+末址 / 首址+末端标志

## Slide 22
Addressing Modes（寻址方式的汇编表示）
1.指令系统的设计
Addressing mode
Example
Meaning
Register
Add R4,R3
R4

R4+R3
Immediate
Add R4,3
R4

R4+3
Displacement
Add R4,100(R1)
R4

R4+Mem[100+R1]
Register indirect
Add R4,(R1)
R4

R4+Mem[R1]
Indexed
Add R3,(R1+R2)
R3

R3+Mem[R1+R2]
Direct or absolute
Add R1,(1001)
R1

R1+Mem[1001]
Memory indirect
Add R1,@(R3)
R1

R1+Mem[Mem[R3]]
Auto-increment
Add R1,(R2)+
R1

R1+Mem[R2]; R2

R2+d
Auto-decrement
Add R1,–(R2)
R2

R2– d; R1

R1+Mem[R2]
Scaled(乘比例因子)
Add R1,100(R2)[R3]
R1

R1+Mem[100+R2+R3*d]
上述形式是一种示意性表示，不同系列处理器的汇编表示形式不同！

## Slide 23
Instruction Format(指令格式)
1.指令系统的设计
操作码的编码有两种方式
- Fixed Length Opcodes (定长操作码法)
- Expanding Opcodes (扩展操作码编法)
instructions size
  代码长度更重要时：采用变长指令字、变长操作码
  性能更重要时：采用定长指令字、定长操作码
  为什么？
问题：是否可以有定长指令字、变长操作码？定长操作码、变长指令字呢？
实际上，指令长度是否可变与操作码长度是否可变没有绝对关系，但通常是 “定长操作码、但不一定是定长指令字”、 “变长操作码、一般是变长指令字”。
变长指令字和操作码使机器代码更紧凑；定长指令字和操作码便于快速访问和译码。学了CPU设计就更明白了。

## Slide 24
定长编码Fixed Length Opcodes
1.指令系统的设计
基本思想
指令的操作码部分采用固定长度的编码
如：假设操作码固定为6位，则系统最多可表示64种指令
特点
译码方便，但有信息冗余
举例
IBM360/370采用:
８位定长操作码，最多可有256条指令
只提供了183条指令，有73种编码为冗余信息
机器字长32位，按字节编址
有16个32位通用寄存器，基址器B和变址器X可用其中任意一个

## Slide 25
IBM370指令格式
1.指令系统的设计
8
8
4
12
4
12
第1个半字
第2个半字
第3个半字
RR型
OP
R1
R2
RX型
OP
R1
X
RS型
OP
R1
R3
SI型
OP
I
SS型
OP
B
D
B
D
B
D
L
B1
D1
B2
D2
Ri：寄存器
X：变址器
Bi：基址器
Di：位移量
I：立即数
L：数的长度
RR：寄存器 - 寄存器 SS：基址存储器 - 基址存储器 RX：寄存器 - 变址存储器 SI：基址存储器 - 立即数 RS：寄存器 – 基址存储器

## Slide 26
扩展编码Expanding Opcodes
1.指令系统的设计
基本思想
将操作码的编码长度分成几种固定长的格式。被大多数指令集采用。PDP-11是典型的变长操作码机器。
种类
等长扩展法：4-8-12；3-6-9；…... / 不等长扩展法
举例说明如何扩展
设某指令系统指令字是16位，每个地址码为6位。若二地址指令15条，一地址指令34条，则剩下零地址指令最多有多少条？
解:操作码按短到长进行扩展编码
二地址指令: (0000 ～ 1110)
一地址指令: 11110 (00000 ～ 11111); 11111 (00000 ～ 00001)
零地址指令: 11111 (00010 ～ 11111) (000000 ～ 11111)
故零地址指令最多有 30x26=15x27 种

## Slide 27
PDP-11中典型指令格式
1.指令系统的设计
OP
S
D
存储地址
存储地址
4
6
6
16
16
OP
R
D
存储地址
7
3
6
16
OP
FR
D
8
2
6
16
OP
X
8
8
OP
D
10
6
16
OP
R
13
3
OP
16
S、D：3位指定寻址方式，3位为寄存器编号
R：8个通用寄存器之一
FR：4个浮点寄存器之一
X：位移
存储地址
存储地址

## Slide 28
Methods of Testing Condition (条件测试方式)
1.指令系统的设计
° 条件转移指令通常根据Condition Codes (条件码 / 状态位 / 标志位)转移，通过执行算术指令或显式地由比较和测试指令来设置
ex: sub r1, r2, r3 ;r2和r3相减, 结果在r1中，并生成标志位ZF、CF等
bz label ;标志位ZF=1时，转移到label处执行
°常用的标志有四种：
NF(SF) -- negative VF(OF) -- overflow CF -- carry ZF -- zero
° 标志位可存放在标志(Flag)寄存器（条件码CC寄存器 / 状态Status寄存器 / 程序状态字PSW寄存器）中也可由指定的通用寄存器来存放状态位
Ex: cmp r1, r2, r3 ;比较r2和r3, 标志位存储在r1中
bgt r1, label ;判断r1是否大于0，是则转移到label处
° 可以将两条指令合成一条指令，即：计算并转移
Ex: bgt r1, r2, label ;根据r1和r2比较结果，决定是否转移
不同处理器，对标志位的处理不同！

## Slide 29
指令设计风格 -- 按操作数位置指定风格来分
1.指令系统的设计
Accumulator: (earliest machines) 累加器型
特点：其中一个操作数总在累加器中
1 address add A acc   acc + mem[A]
1(+x) address add x A acc  acc + mem[A + x]
Stack: (e.g. HP calculator, Java virtual machines) 堆栈型
特点：总是将栈顶两个操作数进行运算，指令无需指定操作数地址
0 address add tos  tos + next
General Purpose Register: (e.g. IA-32, Motorola 68xxx) 通用寄存器型
特点：操作数可以是寄存器或存储器数据
2 address add A B EA(A)  EA(A) + EA(B)
3 address add A B C EA(A)  EA(B) + EA(C)
Load/Store: (e.g. SPARC, MIPS, PowerPC) 装入/存储型
特点：操作数只能是寄存器数据，只有load/store能访问存储器
3 address add Ra Rb Rc Ra  Rb + Rc
load Ra Rb Ra  mem[Rb]
store Ra Rb mem[Rb]  Ra

## Slide 30
Comparing Instructions
1.指令系统的设计
Comparison:
Bytes per instruction? Number of Instructions? Cycles per instruction?
Code sequence for C = A + B for four classes of instruction sets:
Stack
Accumulator
Register
Register
(register- memory)
(load - store)
Push A
Load A
Load R1,A
Load R1,A
Push B
Add B
Add R1,B
Load R2,B
Add
Store C
Store C, R1
Add R3,R1,R2
Pop C
Store C,R3
指令条数较少
复杂表达式时，累加器型风格指令条数变多，因为所有运算都要用累加器，使得程序中多出许多移入 / 移出累加器的指令！
75年开始，寄存器型占主导地位 ( Java Virtual Machine 采用Stack型)
  寄存器速度快，使用大量通用寄存器可减少访存操作
  表达式编译时与顺序无关（相对于Stack）

## Slide 31
Examples of Register Usage
1.指令系统的设计
每条典型ALU指令中的存储器地址个数
每条典型ALU指令中的最多操作数个数
Examples
0
3
SPARC, MIPS, Precision Architecture, Power PC
1
2
Intel 80x86, Motorola 68000
2
2
VAX (also has 3-operand formats)
3
3
VAX (also has 2-operand formats)
In VAX(CISC): ADDL (R9), (R10), (R11)
mem[R9] <-- mem[R10] + mem[R11]
In MIPS(RISC):
lw R1, (R10) #load a word
lw R2, (R11)
add R3, R1, R2 #R3 <-- R1+R2
sw R3, (R9) #store a word
一条指令！
四条指令！
哪一种风格更好呢？学了第6和第7章后会有更深的体会！

## Slide 32
指令设计风格 – 按指令格式的复杂度来分
1.指令系统的设计
早期CISC设计风格的主要特点
(1) 指令系统复杂
指令多 / 寻址方式多 / 指令格式多
(2) 指令周期长
绝大多数指令需要多个时钟周期才能完成
(3) 各种指令都能访问存储器
除了专门的存储器读写指令外，运算指令也能访问存储器
(4) 采用微程序控制
(5) 有专用寄存器
(6) 难以进行编译优化来生成高效目标代码
例如，VAX-11/780小型机
  16种寻址方式；9种数据格式；303条指令；
  一条指令包括1～2个字节的操作码和下续N个操作数说明符。一个说明符的长度达1 ～10个字节。
按指令格式的复杂度来分，有两种类型计算机：
  复杂指令集计算机CISC (Complex Instruction Set Computer)
  精简指令集计算机RISC (Reduce Instruction Set Computer)

## Slide 33
复杂指令集计算机CISC
1.指令系统的设计
对CISC进行测试，发现一个事实：
  在程序中各种指令出现的频率悬殊很大，最常使用的是一些简单指令，这些指令占程序的80%，但只占指令系统的20%。而且在微程序控制的计算机中，占指令总数20%的复杂指令占用了控制存储器容量的80%。
1982年美国加州伯克利大学的RISCⅠ，斯坦福大学的MIPS，IBM公司的IBM801相继宣告完成，这些机器被称为第一代RISC机。
CISC的缺陷
  日趋庞大的指令系统不但使计算机的研制周期变长，而且难以保证设计的正确性，难以调试和维护，并且因指令操作复杂而增加机器周期，从而降低了系统性能。
1975年IBM公司开始研究指令系统的合理性问题，John Cocks提出精简指令系统计算机 RISC ( Reduce Instruction Set Computer )。

## Slide 34
Top 10 80x86 Instructions
1.指令系统的设计
( 简单指令占主要部分，使用频率高！)

## Slide 35
RISC设计风格的主要特点
1.指令系统的设计
(1) 简化的指令系统
指令少 / 寻址方式少 / 指令格式少 / 指令长度一致
(2) 以RR方式工作
除Load/Store指令可访问存储器外，其余指令都只访问寄存器。
(3) 指令周期短
以流水线方式工作， 因而除Load/Store指令外，其他简单指令都只需一个或一个不到的时钟周期就可完成。
(4) 采用大量通用寄存器，以减少访存次数
(5) 采用组合逻辑电路控制，不用或少用微程序控制
(6) 采用优化的编译系统，力求有效地支持高级语言程序
MIPS是典型的RISC处理器，82年以来新的指令集大多采用RISC体系结构
Intel x86因为“兼容”的需要，保留了CISC的风格，同时也借鉴了RISC思想

## Slide 36
指令系统举例:Address & Registers
1.指令系统的设计
Intel 8086
VAX 11
MC 68000
MIPS
220 x 8 bit bytes
AX, BX, CX, DX
SP, BP, SI, DI
CS, SS, DS
IP, Flags
232 x 8 bit bytes
16 x 32 bit GPRs
224 x 8 bit bytes
8 x 32 bit GPRs
7 x 32 bit addr reg
1 x 32 bit SP
1 x 32 bit PC
232 x 8 bit bytes
32 x 32 bit GPRs
32 x 32 bit FPRs
HI, LO, PC
acc, index, count, quot
stack, stack frame, string
code,stack,data segment
r15-- program counter
r14-- stack pointer
r13-- frame pointer
r12-- argument pointer
HI和LO是MIPS内部的乘商寄存器

## Slide 37
指令系统举例：Pentium指令格式
1.指令系统的设计
前缀：包括指令、段、操作数长度、地址长度四种类型
指令：指出操作类型和操作数（或地址），含操作码、寻址方式、SIB、位移量和直接数据五部分
位移量和立即数都可是1/2/4B。SIB中基址B和变址I都可是8个GRS中任一个。SS给出比例因子
操作码：opcode; w：与机器模式（16 / 32位）一起确定寄存器位数（AL / AX / EAX）; d：操作方向
寻址方式： mod、r/m、 reg/op三个字段与w字段和机器模式一起确定操作数所在的寄存器编号或有效地址计算方式
变长指令字：1B~17B
变长操作码：4b / 5b / 6b / 7b / 8b /……
变长操作数：Byte / Word / DW / QW
变长寄存器：8位 / 16位 /32位
调用指令自动把返回地址压栈
专门的push/pop指令，自动修改栈指针
ALU指令在Flags中隐含生成条件码
ALU指令中的一个操作数可来自存储器
提供基址加比例索引寻址
问题: 是累加器型、通用寄存器型、ld/st型？是CISC型、RISC型？

## Slide 38
Pentium处理器的寻址方式
1.指令系统的设计
操作数的来源：
  立即数(立即寻址)：直接来自指令
  寄存器(寄存器寻址)：来自32位 / 16位 / 8位通用寄存器
  存储单元(其他寻址)：需进行地址转换
虚拟地址 => 线性地址LA ( => 内存地址)
分段 分页
  指令中的信息：
  (1) 段寄存器SR（隐含或显式给出）
(2) 8/16/32位偏移量A （显式给出）
(2) 基址寄存器B （明显给出，任意通用寄存器皆可）
(3) 变址寄存器I （明显给出，除ESP外的任意通用寄存器皆可。）
    有比例变址和非比例变址
    比例变址时要乘以比例因子S (1:8位 / 2:16位 / 4:32位 / 8:64位)

## Slide 39
Pentium处理器寻址方式
1.指令系统的设计
寻址方式
算法
立即(地址码A本身为操作数)
寄存器(通用寄存器的内容为操作数)
偏移量(地址码A给出8/16/32位偏移量)
基址(地址码B给出基址器编号)
基址带偏移量(一维表访问)
比例变址带偏移量(一维表访问)
基址带变址和偏移量(二维表访问)
基址带比例变址和偏移量(二维表访问)
相对(给出下一指令的地址，转移控制)
操作数=A
操作数= (R)
LA=(SR)+A
LA=(SR)+(B)
LA=(SR)+(B)+A
LA=(SR)+ (I)xS+A
LA=(SR)+(B)+(I) +A
LA=(SR)+(B)+(I)xS+A
转移地址=(PC)+A

## Slide 40
Pentium处理器的存储器寻址
1.指令系统的设计
段寄存器
SS
CS
段选择符
段表项(段描述符 )
存取权限
段限
基地址
基址寄存器
变址寄存器
比例因子1/2/4/8
偏移量8/16/32位
x
+
+
线性地址
有效地址
段限
基址
线性地址空间
需要时再对线性地址空间进行分页处理。

## Slide 41
指令系统举例: PowerPC
1.指令系统的设计
RISC型 （类似于MIPS，32位定长操作码、定长指令字），主要不同在于:
  提供了特殊的两种变址寻址方式，可减少指令数
    两个寄存器相加变址（基址寄存器和索引寄存器：间接变址寻址）
  例：add $t0,$a0,$s3
  lw &t1,0($t0)
    自动变址（变址器自动+1）
  例： lw &t0, 4($s3)
  addi $s3,$s3,4
  引入特殊的数据块指令，可减少指令数
    单条指令可传送多达32个字，并可进行存储区数据传送
    提供一个特殊计数寄存器ctr，自动减1，用于循环处理
  例：for (i=n; i!=0; i=i-1) { };
  Loop: ……
  addi $t0,$t0,-1
  bne &t0, $zero, loop
lw $t1,$a0+$s3
SKIP
lwu $t0, 4($s3)
Loop: ……
bc loop, ctr!=0

## Slide 42
MMX(Microprocessor Media Extension)指令技术
1.指令系统的设计
图形/像、音/视频多媒体信息处理特点
  多个短整数并行操作（如8位图形像素和16位音频信号）
  频繁的乘-累加（如FIR滤波，矩阵运算）
MMX的出发点
  使用专门指令对大量数据进行并行、复杂处理
  处理的数据基本单位是8b、16b、32b、64b等
MMX指令集由Intel提出，1997年首次用于P54C Pentium处理器
  引入新的数据类型和通用寄存器
    四种64位紧缩定点整数类型（8x1B、4x1W、2x2W、1x4W）
    8个64位通用寄存器MX0～MX7（借用8个80位浮点寄存器）
  采用SIMD（Single Instruction Multi Data）技术
    单条指令同时并行处理多个数据元素
    例如，一条指令完成图像中8个像素的并行操作
  引入饱和（Situration）运算
    非饱和（环绕）运算：上溢时，高位数据被截去；饱和运算：上溢时，结果取最大值
    如图像像素点插值运算：若a点亮度F3H，b点亮度1DH，对a和b线性插值的结果为：
    环绕运算：(F3H+1DH)/2=10H/2=08H 插值点的亮度比1DH还低，不合理！
    饱和运算： (F3H+1DH)/2=FFH/2=7FH 合理
在Intel以后的处理器中又增加了SSE、SSE2、SSE3等指令集
  SSE（Streaming SIMD extensions）
  SIMD（Single Instrution Multi Data）：单指令多数据技术

## Slide 43
第一讲小结
1.指令系统的设计
指令由“操作码”和“地址码”两部分组成。
操作类型
  传送 / 算术 / 逻辑 / 移位 / 字符串 / 转移控制 / 调用 / 中断 / 信号同步
操作数类型
  整数（带符号、无符号、十进制）、浮点数、位、位串
地址码的编码要考虑：
  操作数的个数
  寻址方式：立即 / 寄存器 / 寄间 / 直接 / 间接 / 相对 / 基址 / 变址 / 堆栈
操作码的编码要考虑：
  定长操作码 / 扩展操作码
条件码的生成
  四种基本标志：NF / VF / CF / ZF
指令设计风格：
  按操作数地址指定方式来分：
    累加器型 、堆栈型 、通用寄存器型、load/store型
  按指令格式的复杂度来分
    复杂指令集计算机CISC、精简指令集计算机RISC
典型指令系统举例
  Pentium / PowerPC / MMX
  以下通过MIPS指令系统，介绍如何在机器语言级表示程序

## Slide 44
指令系统的设计
程序的机器级表示
目录

## Slide 45
主要内容
2.程序的机器级表示
MIPS指令格式
  R-类型 / I-类型 / J-类型
MIPS寄存器
  长度 / 个数 / 功能分配
MIPS操作数
  寄存器操作数 / 存储器操作数 / 立即数 / 文本 / 位
MIPS指令寻址方式
  立即数寻址 / 寄存器寻址 / 相对寻址 / 伪直接寻址 / 偏移寻址
MIPS指令类型
  算术 / 逻辑 / 数据传送 / 条件分支 / 无条件转移
MIPS汇编语言形式
  操作码的表示 / 寄存器的表示 / 存储器数据表示
机器语言的解码（反汇编）
高级语言、汇编语言、机器语言之间的转换
过程调用与堆栈

## Slide 46
MIPS指令格式
2.程序的机器级表示
有三种指令格式
  R-Type
    两个操作数和结果都在寄存器的运算指令。如：sub rd, rs, rt
  I-Type
    运算指令：一个寄存器、一个立即数。如：ori rt, rs, imm16
    LOAD和STORE指令。如：lw rt, rs, imm16
    条件分支指令。如：beq rs, rt, imm16
  J-Type
    无条件跳转指令。如：j target
op
rs
rt
rd
shamt
func
0
6
11
16
21
26
31
6 bits
6 bits
5 bits
5 bits
5 bits
5 bits
R-Type指令
op
rs
rt
immediate
0
16
21
26
31
6 bits
16 bits
5 bits
5 bits
I-Type指令
op
target address
0
26
31
6 bits
26 bits
J-Type指令
所有指令都是32位宽，须按字地址对齐

## Slide 47
MIPS指令字段含义
2.程序的机器级表示
OP：操作码
rs：第一个源操作数寄存器
rt：第二个源操作数寄存器
rd：结果寄存器
shamt：移位指令的位移量
func：R-Type指令的OP字段是特定的“000000”，具体操作由func字段给定。例如：func=“100000”时，表示“加法”运算。
immediate：立即数或load/store指令和分支指令的偏移地址
target address：无条件转移地址的低26位。将PC高4位拼上26位直接地址，最后添2个“0”就是32位目标地址。为何最后两位要添“0”？
op
rs
rt
rd
shamt
func
0
6
11
16
21
26
31
6 bits
6 bits
5 bits
5 bits
5 bits
5 bits
R-Type指令
op
rs
rt
immediate
0
16
21
26
31
6 bits
16 bits
5 bits
5 bits
I-Type指令
op
target address
0
26
31
6 bits
26 bits
J-Type指令
操作码的不同编码定义不同的含义，操作码相同时，再由功能码定义不同的含义!
指令按字地址对齐，所以每条指令的地址都是4的倍数（最后两位为0）。

## Slide 48
OP字段的含义（MIPS指令的操作码编码/解码表）
2.程序的机器级表示
op=0: R型；op=2/3：J型；其余：I型

## Slide 49
R-Type指令的解码（op=0时，func字段的编码/解码表）
2.程序的机器级表示

## Slide 50
MIPS Addressing Modes（寻址方式）
2.程序的机器级表示
immed
op
rs
rt
register
Base或index
+
Memory
immed
op
rs
rt
Immediate
immed
op
rs
rt
PC + 4
PC-relative
+
Memory
I-format:
op
rs
rt
rd
register
Register
func
R-format:
smt
6
5
5
5
6
5
J-format:
op
addr.
Memory
Pseudodirect
B/HW/W
Byte / Half Word / Word

## Slide 51
Example：汇编形式与指令的对应
2.程序的机器级表示
若从存储器取来一条指令为00AF8020H，则对应的汇编形式是什么？
指令的前6位为000000，根据指令解码表知，是一条R-Type指令，按照R-Type指令的格式
得到： rs=00101, rt=01111, rd=10000, shamt=00000, funct=100000
1. 根据R-Type指令解码表，知是 “add”操作（非移位操作)
2. rs、rt、rd的十进制值分别为5、15、16，从MIPS寄存器功能表知:
rs、rt、rd分别为：$a1、$t7、$s0
故对应的汇编形式为：
add $s0 ，$a1，$t7
op
rs
rt
rd
shamt
func
0
6
11
16
21
26
31
6 bits
6 bits
5 bits
5 bits
5 bits
5 bits
000000 00101 01111 10000 00000 100000
这个过程称为“反汇编”，可用来破解他人的二进制代码（可执行程序）
32位指令代码：0000 0000 1010 1111 1000 0000 0010 0000
功能：$a1 + $t7 → $s0

## Slide 52
Example：汇编形式与指令的对应
2.程序的机器级表示
若MIPS Assembly Instruction: Add $t0,$s1,$s2
则对应的指令机器代码是什么？
op
rs
rt
rd
func
smt
6
5
5
5
6
5
0
17
18
8
32
0
6
5
5
5
6
5
Decimal representaton:
$s1
$s2
$t0
R-Type
Add
No shift
Binary representaton:
000000
10001
10010
01000
100000
00000
6
5
5
5
6
5
这个过程称为“汇编”，所有汇编源程序都必须汇编成二进制机器代码才能让机器直接执行！
问题：如何知道是R型指令？
汇编器
？
根据汇编指令中的操作码助记符查表能知道是什么格式！
从助记符表中查到Add是R型指令，即：

## Slide 53
MIPS Circuits for R-Type Instructions
2.程序的机器级表示

## Slide 54
MIPS R-type指令实现电路的执行过程
2.程序的机器级表示
装入指令寄存器IR
以下相应字段送控制逻辑
  op field (OP字段)
  func field (func字段)
  shmt field (shmt字段)
以下相应字段送寄存器
  第一操作数寄存器编号
  第二操作数寄存器编号
  存放结果的目标寄存器编号
寄存器号被送选择器
对应选择器输出被激活
被选寄存器的输出送到数据线
控制逻辑提供：
  ALU操作码
  写信号 等
结果被写回目标寄存器
Phase1: Preparation (1：准备阶段)
Phase2: Execution(2：执行阶段)
这个过程描述仅是示意性的，实际上整个过程需要时钟信号的控制，并还有其他部件参与。将在下一章详细介绍。

## Slide 55
MIPS指令中寄存器数据和存储器数据的指定
2.程序的机器级表示
寄存器数据指定：
  31 x 32-bit GPRs （r0 = 0）
  寄存器编号占5 bit
  32 x 32-bit FP regs （f0 ～ f31, paired DP）
  HI, LO, PC: 特殊寄存器
  寄存器功能和2种汇编表示方式
存储器数据指定
  32- bit machine --> 可访问空间: 232bytes
  Big Endian(大端方式)
  只能通过Load/Store指令访问存储器数据
  数据地址通过一个32位寄存器内容加16位偏移量得到
  16位偏移量是带符号整数，符号扩展
  数据要求按边界对齐

## Slide 56
MIPS寄存器的功能定义和两种汇编表示
2.程序的机器级表示
Name | number | Usage | Reserved on call?
zero | 0 | constant value =0(恒为0) | n.a.
at | 1 | reserved for assembler(为汇编程序保留) | n.a.
v0 ～ v1 | 2 ～ 3 | values for results(过程调用返回值) | no
a0 ～ a3 | 4 ～ 7 | Arguments(过程调用参数) | yes
t0 ～ t7 | 8 ～ 15 | Temporaries(临时变量) | no
s0 ～ s7 | 16 ～ 23 | Saved(保存) | yes
t8 ～ t9 | 24 ～ 25 | more temporaries(其他临时变量) | no
k0 ～ k1 | 26 ～ 27 | reserved for kernel(为OS保留) | n.a.
gp | 28 | global pointer(全局指针) | yes
sp | 29 | stack pointer (栈指针) | yes
fp | 30 | frame pointer (帧指针) | yes
ra | 31 | return address (过程调用返回地址) | yes
zero
v0-v1
a0 - a3
t0 - t7
s0 - s7
t8 - t9
gp
sp
fp
ra
at
0
2 - 3
4 - 7
8 --- 15
16 --- 23
24 - 25
28
29
30
31
k0 - k1
1
26 - 27
Registers are referenced either by number—$0, … $31, or by name —$t0, $s1… $ra.

## Slide 57
MIPS arithmetic and logic instructions
2.程序的机器级表示
Instruction Example Meaning Comments
add add $1,$2,$3 $1 = $2 + $3 3 operands; exception possible
subtract sub $1,$2,$3 $1 = $2 – $3 3 operands; exception possible
add immediate addi $1,$2,100 $1 = $2 + 100 + constant; exception possible
multiply mult $2,$3 Hi, Lo = $2×$3 64-bit signed product
divide div $2,$3 Lo = $2 ÷ $3, Lo = quotient, Hi = remainder
Hi = $2 mod $3
Move from Hi mfhi $1 $1=Hi get a copy of Hi
Move from Lo mflo $1 $1=lo
Instruction Example Meaning Comment
and and $1,$2,$3 $1 = $2 & $3 Logical AND
or or $1,$2,$3 $1 = $2 | $3 Logical OR
xor xor $1,$2,$3 $1 = $2 $3 Logical XOR
nor nor $1,$2,$3 $1 = ~($2 |$3) Logical NOR
这里没有全部列出，还有其他指令，如addu（不带溢出处理）， addui 等
问题：x86没有分add还是addu，会不会有问题？
x86只产生各种标志，由软件根据标志信息来判断是否溢出。

## Slide 58
Example：算术运算
2.程序的机器级表示
E.g. f= (g+h) - (i+j),
assuming f, g, h, i, j be assigned to $1, $2, $3, $4, $5
add $7, $2, $3
add $8, $4, $5
sub $1, $7, $8
寄存器资源由编译器分配！
简单变量尽量被分配在寄存器中，为什么？
程序中的常数如何处理呢？
E.g. f= (g+100) - (i+50)
问题：以下程序如何处理呢？
E.g. f= (g+65000) - (i+50)
addi $7, $2, 100
addi $8, $4, 50
sub $1, $7, $8
addi $7, $2, 65000
addi $8, $4, 50
sub $1, $7, $8
指令设计时必须考虑这种情况！MIPS有一条专门指令，后面介绍。

## Slide 59
MIPS data transfer instructions
2.程序的机器级表示
Instruction Comment Meaning
SW $3, 500($4) Store word $3 →($4+ 500)
SH $3, 502($2) Store half Low Half of $3 →($2+ 502)
SB $2, 41($3) Store byte LQ of $2 →($3+ 41)
LW $1, -30($2) Load word ($2 -30) → $1
LH $1, 40($3) Load half ($3+40) → LH of $1
LB $1, 40($3) Load byte ($3+40) → LQ of $1
操作数长度的不同由不同的操作码指定。
问题：为什么指令必须支持不同长度的操作数？
高级语言中的数据类型有char，short，int，long,……等，故需要存取不同长度的操作数；操作数长度和指令长度没有关系

## Slide 60
Example (Base register)
2.程序的机器级表示
Assume A is an array of 100 words, and compiler has
associated the variables g and h with the register $1 and $2.
Assume the base address of the array is in $3. Translate
g = h + A[8]
lw $4, 8($3) ;$4 <-- A[8]
add $1, $2, $4
lw $4, 32($3)
add $1, $2, $4
A[12] = h+A[8]
sw $1, 48($3)
base register
（基址寄存器）
offset or displacement
（偏移量）
问题：如果在一个循环体内执行：g = h + A[i] ，则能否用基址寻址方式？
不行，因为循环体内指令不能变，故首地址A不变，只能把下标i放在变址寄存器中，每循环一次下标加1，所以，不能用基址方式而应该用变址方式。

## Slide 61
Example (Index Register)
2.程序的机器级表示
Assume A is an array of 100 words, and compiler has
associated the variables g and i with the register $1, $5.
Assume the base address of the array is in $3. Translate
g = g + A[i]
addi $6, $0, 4 ; $6 = 4
mult $5, $6 ; Hi,Lo = i*4
mflo $7 ; $6 = i*4, assuming i is small
add $4, $3, $7 ; $4 <-- address of A[i]
lw $4, 0($4)
add $1, $1, $4
addi $5, $5, 1
Why should index i multiply 4 ?
How do speedup i multiply 4 ?
Index mode suitable for Array!
Index Register
（变址寄存器）
问题：若循环执行 g=g+A[i]，怎样使上述循环体内的指令条数减少？
用$5做变址器，每次$5加4 或 用移位指令，而不用乘法指令
若增设专门的“变址自增（即自动变址）”指令则可使循环更短

## Slide 62
MIPS的call/return/ jump/branch和compare指令
2.程序的机器级表示
Instruction Example Meaning
jump register jr $31 go to $31 For switch, procedure return
jump and link jal 10000 $31 = PC + 4; go to 10000 For procedure call
jump j 10000 go to 10000 Jump to target address
Pseudoinstruction blt, ble, bgt, bge
not implemented by hardware, but synthesized by assembler
set on less than slt $1,$2,$3 if ($2 < $3) $1=1; else $1=0
set less than imm. slti $1,$2,100 if ($2 < 100) $1=1; else $1=0
branch on equal beq $1,$2,100 if ($1 == $2) go to PC+4+100
branch on not eq. bne $1,$2,100 if ($1!= $2) go to PC+4+100
call / return
按补码比较大小
汇编中给出的是立即数符号扩展后乘4得到的值
问题：指令中立即数是多少？
100=0064H
问题：指令中立即数是多少？
25=0019H
伪指令：硬件不能直接执行

## Slide 63
Example：if-then-else语句和“=”判断
2.程序的机器级表示
if (i = = j)
f = g+h ;
else
f = g-h ;
Assuming variables i, j, f, g, h, ~ $1, $2, $3, $4, $5
bne $1, $2, else ; i!=j, jump to else
add $3, $4, $5
j exit ; jump to exit
else: sub $3, $4, $5
exit:

## Slide 64
Example：“less than”判断
2.程序的机器级表示
if (a < b) f = g+h ; else f = g-h ;
Assuming variables a, b, f, g, h, ~ $1, $2, $3, $4, $5
slt $6, $1, $2 ; if a<b, $6=1, else $6=0
bne $6, $zero, else ; $6!=0, jump to else
add $3, $4, $5
j exit ; jump to exit
else: sub $3, $4, $5
exit:
slt $6, $1, $2 ; if a<b, $6=1, else $6=0
beq $6, $zero, else ; $6=0, jump to else
add $3, $4, $5
j exit ; jump to exit
else: sub $3, $4, $5
exit:

## Slide 65
Example：Loop循环
2.程序的机器级表示
Loop: g = g +A[i];
i = i+ j;
if (i != h) go to Loop:
Assuming variables g, h, i, j ~ $1, $2, $3, $4 and base address
of array is in $5
Loop: add $7, $3, $3 ; i*2
add $7, $7, $7 ; i*4
add $7, $7, $5
lw $6, 0($7) ; $6=A[i]
add $1, $1, $6 ; g= g+A[i]
add $3, $3, $4
bne $3, $2, Loop
加法比乘法快！
编译器和汇编语言程序员不必计算分支指令的地址，而只要用标号即可！汇编器完成地址计算
也可用移位来实现乘法！
$3中是i，$7中是i*4

## Slide 66
Example：过程调用
2.程序的机器级表示
int i;
void set_array(int num)
{
int array[10];
for (i = 0; i < 10; i ++) {
arrar[i] = compare (num, i);
}
}
int compare (int a, int b)
{
if ( sub (a, b) >= 0)
return 1;
else
return 0;
}
int sub (int a, int b)
{
return a-b;
}
set_array是调用过程
compare是被调用过程
compare是调用过程
sub是被调用过程
i是全局静态变量
array数组是局部变量
问题1：过程调用对应的机器代码如何表示？
如何从调用程序把参数传递到被调用程序？
如何从调用程序执行转移到被调用程序执行？
如何从被调用程序返回到调用程序执行？
如何保证调用程序中寄存器内容不被破坏？

## Slide 67
Procedure Call and Stack(过程调用和栈)
2.程序的机器级表示
过程调用的执行步骤（假定过程P调用过程Q）：
  将参数放到Q能访问到的地方
  将P中的返回地址存到特定的地方，将控制转移到过程Q
  为Q的局部变量分配空间（局部变量临时保存在栈中）
  执行过程Q
  将Q执行的返回结果放到P能访问到的地方
  取出返回地址，将控制转移到P，即返回到P中执行
MIPS中用于过程调用的指令（见MIPS过程调用指令）
MIPS规定少量过程调用信息用寄存器传递（见MIPS寄存器功能定义）
如果过程中用到的参数超过4个，返回值超过2个，怎么办？
  更多的参数和返回值要保存到存储器的特殊区域中
  这个特殊区域为：栈(Stack)
一般用“栈”来传递参数、保存返回地址、临时存放过程的局部变量等。为什么？
便于递归调用！
在调用过程P中完成
在被调用过程Q中完成

## Slide 68
栈(Stack)的概念
2.程序的机器级表示
栈的基本概念
  是一个“先进后出”队列
  需一个栈指针指向栈顶元素
  每个元素长度一致
  用“入栈”（push）和“出栈”（pop）操作访问栈元素
MIPS中栈的实现
  用栈指针寄存器$sp来指示栈顶元素
  每个元素的长度为32位，即：一个字(4个字节)
  “入栈” 和“出栈” 操作用 sw / lw 指令来实现，需用add / sub指令调整$sp的值，不能像x86那样自动进行栈指针的调整
  （有些处理器有专门的push/pop指令，能自动调整栈指针。如x86）
  栈生长方向
  从高→低地址“增长”，而取数/存数的方向是低→高地址（大端方式）
    每入栈1字，$sp- 4→$sp ; 每出栈1字，$sp+4 →$sp
例：若将返回地址$ra和参数$a0
保存到栈，则指令序列为：
sub $sp, $sp, 8
sw $ra, 4($sp)
sw $a0, 0($sp)
$a0
$ra
$sp
高地址
低地址
栈增长的方向

## Slide 69
栈帧的概念
2.程序的机器级表示
每个过程都有自己的栈区，称为栈帧（Stack frame），即：过程的帧（procedure frame）
栈由若干栈帧组成
用专门的帧指针寄存器指定起始位置
当前栈帧范围在帧指针和栈指针之间
程序执行时，栈指针可移动，帧指针不变。所以过程内对栈信息的访问大多通过帧指针进行
MIPS返回地址处理有所不同：调用指令jal把返回地址保存在&ra中，Q再把&ra入栈，Q返回前将&ra出栈，返回指令jr再根据&ra返回到调用过程P
MIPS中帧指针寄存器为&fp
假定P调用Q
P frame
Q frame
P帧中Q所用的参数
若调用时将返回地址入栈，则在P帧中存放返回地址
需保存的寄存器
Q所用的局部和临时变量
Q传给其他过程的参数

## Slide 70
MIPS中的过程调用（假定P调用Q）
2.程序的机器级表示
程序可访问的寄存器组是所有过程共享的资源，给定时刻只能被一个过程使用，因此，一个过程中使用的寄存器的值不能被另一个过程覆盖！
MIPS的寄存器使用约定：
  保存寄存器$s0 ~$s7 的值在从被调用过程返回后还要被用，被调用者需要保留
  临时寄存器$t0 ~$t9的值在从被调用过程返回后不需要被用（需要的话，由调用者保存），被调用者可以随意使用
  参数寄存器$a0~$a3在从被调用过程返回后不需要被用（需要的话，由调用者保存在栈帧或其他寄存器中），被调用者可以随意使用
  全局指针寄存器$gp的值不变
  在过程调用时帧指针寄存器$fp用栈指针寄存器$sp- 4来初始化
需在被调用过程Q中入栈保存的寄存器（称为被调用者保存）
  返回地址$ra (如果Q又调用R，则$ra内容会被破坏，故需保存)
  保存寄存器$s0 ~$s7 (从Q返回后P可能还会用到，Q中用的话就被破坏，故需保存)
除了上述寄存器以外，所有局部数组和结构类型变量也要入栈保存
如果局部变量和临时变量发生寄存器溢出（寄存器不够分配），则也要入栈
每个处理器对栈帧规定的“调用者保存”和“被调用者保存”的寄存器可能不同。例：
  x86中返回地址保存在调用过程栈帧中；而MIPS则在被调用过程栈帧中保存
  x86中调用参数都保存在调用过程栈帧中；而MIPS则在被调用过程栈帧中保存额外参数
  X86中调用过程的帧指针保存在被调用过程栈帧中；MIPS也一样。

## Slide 71
过程调用时MIPS中的栈和栈帧的变化
2.程序的机器级表示

## Slide 72
Example in C: swap
2.程序的机器级表示
swap(int v[ ], int k)
{
int temp;
temp = v[k];
v[k] = v[k+1];
v[k+1] = temp;
}
假定swap作为一个过程被调用，temp对应$t0, 变量v 和 k分别对应$s0和$s1
写出对应的MIPS汇编代码。
sll $s2, $a1, 2 ; mulitply k by 4
addu $s2 $s2, $a0 ; address of v[k]
lw $t0, 0($s2) ; load v[k]
lw $s3, 4($s2) ; load v[k+1]
sw $s3, 0($s2) ; store v[k+1] into v[k]
sw $t0, 4($s2) ; store old v[k] into v[k+1]
问题1：若swap中不保存$s2，则caller会发生什么情况？
caller中$s2的值被swap破坏！须在swap栈帧中保存$s2
问题2：若swap中不保存$t0，则caller会发生什么情况？
$t0约定由caller保存，故无须在swap栈帧中保存$t0
在调用过程中用指令“jal swap” 进行swap调用
jal --- jump and link (跳转并链接)
$31 = PC+4 ; $31=$ra
goto swap
问题：上述假设有何问题？
参数v和k应该在$a0和$a1
sub $s2,$s3,$s1
jal swap
add $s3,$s2,$t0
调用程序
swap程序
jr $ra

## Slide 73
swap: MIPS中的一个过程示例
2.程序的机器级表示
swap:
addi $sp,$sp, –12 ; 栈增长3个
sw $31, 8($sp) ; 返回地址入栈
sw $s2, 4($sp) ; 保留寄存器$s2入栈
sw $s3, 0($sp) ; 保留寄存器$s3入栈
....
lw $s3, 0($sp) ; 恢复$s3
lw $s2, 4($sp) ; 恢复$s2
lw $31, 8($sp) ; 恢复$31（$ra）
addi $sp,$sp, 12 ; 退栈
jr $31 ; 从swap返回到调用过程
sll $s2, $a1, 2 ; mulitply k by 4
addu $s2, $s2, $a0 ; address of v[k]
lw $t0, 0($s2) ; load v[k]
lw $s3, 4($s2) ; load v[k+1]
sw $s3, 0($s2) ; store v[k+1] into v[k]
sw $t0, 4($s2) ; store old v[k] into v[k+1]
问题：是否一定要将返回地址（$31）保存到栈帧中？
如果swap是叶子过程，则无需保存返回地址到栈中，为什么？
如果将所有内部寄存器都用临时寄存器 (如$t1等)，则叶子过程swap的栈帧为空，且上述黑色指令都可去掉
$s2
$ra
$sp
高地址
栈增长的方向
$s3
$ra的内容不会被破坏！

## Slide 74
Example：过程调用
2.程序的机器级表示
int i;
void set_array(int num)
{
int array[10];
for (i = 0; i < 10; i ++) {
arrar[i] = compare (num, i);
}
}
int compare (int a, int b)
{
if ( sub (a, b) >= 0)
return 1;
else
return 0;
}
int sub (int a, int b)
{
return a-b;
}
set_array是调用过程
compare是被调用过程
compare是调用过程
sub是被调用过程
i是全局静态变量
array数组是局部变量
问题1：编译器如何为全局变量和局部变量分配空间？
问题2：执行set_array的结果是什么？

## Slide 75
过程调用时的变量分配
2.程序的机器级表示
全局静态变量一般分配到寄存器或在R/W存储区（数组或结构等）。
该例中只有一个简单变量i，假定分配给$s0。
为减少指令条数，并减少访问内存次数。在每个过程的过程体中总是先使用临时寄存器$t0~$t9，临时寄存器不够或者某个值在调用过程返回后还需要用，就使用保存寄存器$s0~$s7。
过程set_array的入口参数为num，没有返回参数，有一个局部数组，被调用过程为compare，因此，其栈帧中除了保留所用的保存寄存器外，必须保留返回地址（是否保存$fp要看具体情况，如果确保后面都不用到$fp，则可以不保存，但为了保证$fp的值不被后面的过程覆盖，通常情况下，应该保存$fp的值），并给局部数组预留4×10=40个字节的空间。
从过程体来看，从compare返回后还需要用到数组基地址，故将其分配给$s1。因此要用到的保存寄存器有两个：$s0和$s1，另外加上返回地址$ra、帧指针$fp、局部数组，其栈帧空间最少为4×4+40=56B。

## Slide 76
过程调用举例：栈指针、帧指针和栈帧中信息的变化
2.程序的机器级表示
过程set-array没有多于4个额外入口参数，无需保留临时寄存器，故栈帧占56字节。
过程compare入口参数为a和b，仅一个返回参数，没有局部变量，被调用过程为sub。过程体中没用到保存寄存器，所以，其栈帧中只需保留返回地址$ra和$fp的值。
过程sub是叶子过程，其栈帧为空。

## Slide 77
复习：MIPS程序和数据的存储器分配
2.程序的机器级表示
栈区位于堆栈高端，堆区位于堆栈低端
栈(Stack)区存放每个过程的局部数据（也称自动变量），从高往低长，从被调用过程返回后释放
堆(heap)区存放程序的动态数据（如：C中的malloc申请区域、链表等），从低往高长，执行free后释放
静态数据区存放全局变量（也称静态变量），指所有过程之外声明的变量和用Static声明的变量；从固定的0x1000 0000处开始向高地址存放
全局指针$gp总是0x1000 8000，其16位偏移量的访问范围为0x1000 0000～0x1000 ffff，可遍及整个静态数据区的访问
程序代码从固定的0x0040 0000处开始存放,故PC的初始值为0x0040 0000
每个MIPS程序都按如下规定进行存储器分配
每个可执行文件都按如下规定给出代码和数据的地址

## Slide 78
本讲小结
2.程序的机器级表示
MIPS指令格式
  R-类型 / I-类型 / J-类型
MIPS寄存器
  长度 / 个数 / 功能分配
MIPS操作数
  寄存器操作数 / 存储器操作数 / 立即数 / 文本
MIPS指令寻址方式
  立即数寻址 / 寄存器寻址 / 相对寻址 / 伪直接寻址 / 偏移寻址
MIPS指令类型
  算术 / 逻辑 / 数据传送 / 条件分支 / 无条件转移
MIPS汇编语言形式
  操作码的表示 / 寄存器的表示 / 存储器数据表示
机器语言的解码（反汇编）
高级语言、汇编语言、机器语言之间的转换
  运算表达式 / If语句 / 循环 / 数组访问 / 过程 / 堆栈 / 栈帧
其他指令系统：PowerPC、80x86
CISC vs. RISC