## Slide 1
第二单元 第五讲
盛 羽
中南大学计算机学院
shengyu@csu.edu.cn
系统总线

## Slide 2
总线基本概念
总线设计要素
总线标准
目录

## Slide 3
1.总线基本概念
总线在各层次上提供部件之间的连接和交换信息通路
分为以下几类：
  芯片内总线：在芯片内部各元件之间提供连接
    例如，CPU芯片内部，各寄存器、ALU、指令部件等之间有总线相连
  系统总线：在系统主要功能部件（CPU 、MM和各种I/O控制器）间提供连接
    单总线结构
      将CPU、MM和各种I/O适配卡通过底板总线(Backplane Bus)互连，底板总线为标准总线(Industry standard)
    多总线结构
      将CPU、Cache、MM和各种I/O适配卡用局部总线、处理器-主存总线、高速I/O总线、扩充I/O总线等互连。主要有两大类：
      Processor- Memory Bus (Design specific or proprietary)
        短而快，仅需与内存匹配，使CPU-MM之间达最大带宽
        I/O Bus (Industry standard)
        长而慢，需适应多种设备，一侧连接到Processor- Memory Bus 或 Backplane Bus，另一侧连到I/O控制器
    （注：Intel公司在推出845、850等芯片组时，对“System Bus”有专门的定义，将处理器总线称为前端总线(Front Bus)或系统总线）
  通信总线：在主机和I/O设备之间或计算机系统之间提供连接
总线的分类

## Slide 4
1.总线基本概念
Intel 体系结构中特指的“系统总线”
北桥芯片组把处理器–存储器总线分成了两个总线：
处理器总线（系统总线，前端总线）
存储器总线

## Slide 5
系统总线的组成
1.总线基本概念
系统总线通常由一组控制线、一组数据线和一组地址线构成。也有些总线没有单独的地址线，地址信息通过数据线来传送，这种情况称为数据/地址复用。
  数据线（Data Bus）：承载在源和目部件之间传输的信息。数据线的宽度反映一次能传送的数据的位数。
  地址线（Address Bus） ：给出源数据或目的数据所在的主存单元或I/O端口的地址。地址线的宽度反映最大的寻址空间。
  控制线（Control Bus） ：控制对数据线和地址线的访问和使用。用来传输定时信号和命令信息。典型的控制信号包括：
    时钟（Clock）：用于总线同步。
    复位（Reset）：初始化所有设备。
    总线请求（Bus Request）：表明发出该请求信号的设备要使用总线。
    总线允许（Bus Grant）：表明接收到该允许信号的设备可以使用总线。
    中断请求（Interrupt Request）：表明某个中断正在请求。
    中断回答（Interrupt Acknowledge） ：表明某个中断请求已被接受。
    存储器读（memory read）：从指定的主存单元中读数据到数据总线上。
    存储器写（memory read）：将数据总线上的数据写到指定的主存单元中。
    I/O读（I/O read）：从指定的I/O端口中读数据到数据总线上。
    I/O写（I/O Write） ：将数据总线上的数据写到指定的I/O端口中。
    传输确认（transmission Acknowledge） ：表示数据已被接收或已被送到总线

## Slide 6
总线基本概念
总线设计要素
总线标准
目录

## Slide 7
总线设计要素
2.总线设计要素
总线设计要考虑的基本要素
尽管有许多不同的总线实现方式，但总线设计的基本要素和考察的性能指标一样
  ①信号线类型(Signal line type)：
    专用(Separate) / 复用(Multiplexed)
  ②仲裁方法(Arbitrating)：
    集中式(Center) / 分布式(distributed)
  ③定时方式(Timing)：
    同步通信 (Synchronous) / 异步通信 (Asynchronous)
  ④事务类型(Bus Transaction)：
    总线所支持的各种数据传输类型和其他总线操作类型，如：
    存储器读、存储器写、I/O读、I/O写、读指令、中断响应等
  ⑤总线带宽(Bus Bandwidth)：
    单位时间内在总线上传输的最大数据量（是一种传输能力）
    相当于公路的最大载客量。例如，沪宁高速每车道最多每5分钟发一辆车，每辆车最多50人，共有6个车道，则最大流量为多少（?人/小时）？
    最大载客量：6道x12车/小时x50人/车= 3600人/小时

## Slide 8
信号线类型
2.总线设计要素
总线的信号线类型有：专用、复用
  专用信号线：
    信号线专用来传送某一种信息。
    例如，使用分立的数据线和地址线，使得数据信息专门由数据线传输，地址信息专门由地址线传输。
  复用信号线：
    信号线在不同的时间传输不同的信息。
    例如，许多总线采用数据/地址线分时复用方式，用一组数据线在总线事务的地址阶段传送地址信息，在数据阶段传送数据信息。这样就使得地址和数据通过同一组数据线进行传输。
  信号分时复用的优缺点：
    优：减少总线条数，缩小体积、降低成本。
    缺：总线模块的电路变复杂，且不能并行。

## Slide 9
总线裁决（总线控制/使用/访问权的获得）
2.总线设计要素
总线被多个设备共享，但每一时刻只能有一对设备使用总线传输信息。
什么是总线裁决？
  当多个设备需要使用总线进行通信时，采用某种策略选择一个设备使用总线
为什么要进行总线裁决 ？
  总线被连接在其上的所有设备共享，如果没有任何控制，那么当多个设备需要进行通信时，每个设备都试图为各自的传输将信号送到总线上，这样就会产生混乱。所以必须进行总线裁决
如何避免上述混乱？
  在总线中引入一个或多个总线主控设备，只能主控设备控制总线
    主控设备：能发起总线请求并控制总线。（如：处理器）
    从设备：只能响应从主控设备发来的总线命令。（如：主存）
  利用总线裁决决定哪个总线主控设备将在下次得到总线使用权

## Slide 10
总线裁决（总线控制/使用/访问权的获得）
2.总线设计要素
①总线裁决信号： 总线请求线和总线许可线
总线请求线可以和数据线复用，但影响带宽
如：数据线和总线请求线复用时，总线裁决和数据传输不能同时进行
②总线裁决有两种方式：集中式和分布式
集中式：将控制逻辑做在一个专门的总线控制器或总线裁决器中，通过将所有的总线请求集中起来利用一个特定的裁决算法进行裁决
  菊花链（Daisy chain）
  计数器定时查询（Query by a counter）
  集中并行（Centralized, Parallel）
分布式：没有专门的总线控制器，其控制逻辑分散在各个部件或设备中
  自举式（Self-selection）
  冲突检测 （Collision detection）
③裁决方案应在以下两个因素间进行平衡
等级性(Priority)—具有高优先级的设备应该先被服务
公平性(Fairness)—即使具有最低优先权的设备也不能永远得不到总线使用权
SKIP

## Slide 11
菊花链总线裁决
2.总线设计要素
Disadvantages：
  ① 不能保证公正性 ② 对电路故障敏感
  ③ 菊花链的使用限制了总线速度
菊花链查询电路
Grant
Request 1
Request 2
Request n
Grant 1
Grant 2
Grant 3
Grant从最高优先权的设备依次向最低优先权的设备串行相连。如果到达的设备有总线请求，则Grant信号就不再往下传，该设备建立总线忙Busy信号，表示它已获得了总线使用权。
Bus
Arbiter
Device 1
Highest
Priority
Device N
Lowest
Priority
Device 2
Grant
Grant
Grant
Busy
Request
Advantage：
① 简单(simple) ，只需几根线就能按一定优先次序实现总线裁决。 ② 易扩充设备(flexible)
串行查询方式
BACK
查询信号
相当于“击鼓传花”

## Slide 12
计数器定时查询裁决
2.总线设计要素
基本思想：比菊花链查询多一组设备线（DevID），少一根总线允许线BG。总线控制器接收到BR送来的总线请求信号后，在总线未被使用（Busy=0）的情况下，由计数器开始计数，并将计数值通过设备线向各设备发出。当某个有总线请求的设备号与计数值一致时，该设备便获得总线使用权，此时终止计数查询，同时该设备建立总线忙Busy信号。
优点： ① 灵活，设备的优先级可通过设置不同的计数初始值来改变。
若每次初值皆为0，则固定；
若每次初值总是刚获得总线使用权的设备，则是平等的循环优先级方式。
② 对电路故障不如菊花链查询那样敏感。
缺点：① 需要增加一组设备线
② 总线设备的控制逻辑变复杂(需对设备号进行译码比较等)
Bus
Arbiter
Device 1
Highest
Priority
Device N
Lowest
Priority
Device 2
Dev ID
Busy
Request
相当于“点名报到”
BACK

## Slide 13
独立请求方式裁决
2.总线设计要素
各设备都有一对总线请求线Req和总线允许线Grant。
当某设备要使用总线时，就通过对应的总线请求线将请求信号送到总线控制器。
总线控制器中有一个判优电路，可根据各设备的优先级确定选择哪个设备。控制器可给各请求线以固定的优先级，也可编程设置
EN
P0
P1
P2
G0
G1
G2
并行判优电路
p0、P1、p2优先级怎样？
Bus
Arbiter
Device 1
Device N
Device 2
Grant
Req
优点：① 响应速度快。 ② 若可编程，则优先级灵活
缺点：① 控制逻辑复杂，控制线数量多。
p0>P1>p2
问题：如果有N个设备，则菊花链和独立请求各需多少裁决线？
2 ~ 2N
并行判优方式
裁决算法：总线控制器可采用固定的并行判优算法、平等的循环菊花链算法、动态优先级算法（如：最近最少用算法、先来先服务算法）等。
BACK
相当于“领导说了算”
BACK

## Slide 14
总线定时方式
2.总线设计要素
什么是总线的定时
  通过总线裁决确定了哪个设备可以使用总线，那么一个取得了总线控制权的设备如何控制总线进行总线操作呢？也即如何来定义总线事务中的每一步何时开始、何时结束呢？这就是总线通信的定时问题。
总线通信的定时方式
  Synchronous (同步)：用时钟来同步定时
  Asynchronous(异步)：用握手信号定时
  Semi-Synchronous (半同步）：同步(时钟)和异步(握手信号)结合
  Split transaction（拆分事务）：在从设备准备数据时，释放总线
CPU-处理器总线都采用同步方式
异步方式只有I/O总线才会使用
I/O总线大多采用半同步方式
拆分事务方式可以提高总线的有效带宽
SKIP

## Slide 15
同步总线 (Synchronous Bus)
2.总线设计要素
BReq
BG
Cmd+Addr
R/W
Address
Data1
Data2
Data
简单的同步协议如下图：
Advantage(优点): 控制逻辑少而速度快
Disadvantages(缺点):（1）所有设备在同一个时钟速率下运行，故以最慢速设备（2）由于时钟偏移问题，同步总线不能很长
实际上，存储器总线比这种协议的总线复杂得多;
存储器（从设备）响应需要一段时间，并不能在随后的时钟周期就准备好数据
CLK
控制线上有一个时钟信号进行定时，有确定的通信协议
BACK
一个总线事务：地址阶段 + 数据阶段 + … + 数据阶段

## Slide 16
异步总线 (Asynchronous Bus)
2.总线设计要素
非时钟定时，没有一个公共的时钟标准。因此，能够连接带宽范围很大的各种设备。总线能够加长而不用担心时钟偏移（clock skew）问题
采用握手协议（handshaking protocol）即：应答方式。
  只有当双方都同意时，发送者或接收者才会进入到下一步，协议通过一对附加的“握手”信号线（Ready、Ack）来实现
异步通信有非互锁、半互锁和全互锁三种方式
优点：灵活，可挂接各种具有不同工作速度的设备
缺点: ① 对噪声较敏感（任何时候都可能接收到对方的应答信号） ② 接口逻辑较复杂
Ready
Ack
非互锁方式
Ready
Ack
半互锁方式
Ready
Ack
全互锁方式

## Slide 17
Handshaking Protocol(握手协议)
2.总线设计要素
Three control lines
  ReadReq: 请求读内存单元
    (地址信息同时送到地址/数据线上)
  DataRdy: 表示已准备好数据
    (数据同时送到地址/数据线上)
  Ack: ReadReq or DataRdy的回答信号
上述为read过程, 但write操作基本类似
ReadReq
Address
Data
Data
Ack
DataRdy
1
2
2
3
4
4
5
6
6
7
ReadReq和Ack之间的握手过程完成地址信息的传输
DataRdy和Ack之间的握手过程完成数据信息的传输
一共有多少次握手？
一个总线事务：地址阶段 + 数据阶段 + … + 数据阶段
7次
是全互锁方式！
BACK

## Slide 18
半同步总线
2.总线设计要素
通过“Wait”信号从设备告知主设备何时数据有效
结合了同步和异步的优点。既保持了“所有信号都由时钟定时”的特点，又允许“不同速度设备共存于总线”
BReq
BG
Cmd+Addr
R/W
Address
Data1
Data2
Data
Data1
Wait
为解决异步方式对噪声敏感的问题，在异步总线中引入时钟信号
就绪和应答等握手信号 (如：Wait信号、TRDY和IRDY信号等) 都在时钟的上升沿有效
信号的有效时间限制在时钟到达的时刻，而不受其他时间的信号干扰
CLK
BACK
BACK

## Slide 19
例1：同步和异步总线的最大带宽比较
2.总线设计要素
举例：假定同步总线的时钟周期为50ns，每次总线传输花1个时钟周期，异步总线每次握手需要40ns，两种总线的数据都是32位宽 ，存储器的取数时间为200ns。要求求出从该存储器中读出一个字时两种总线的带宽。
分析如下：
同步总线的步骤和时间为：
（1）发送地址和读命令到存储器：50ns
（2）存储器读数据：200ns
（3）传送数据到设备：50ns
所以总时间为300ns，故最大总线带宽
为4B/300ns，即：13.3MB/s。
异步总线的步骤和时间为：
第1步为：40ns；
第2、3、4步为：Max(3x40ns，200ns)=200ns；
（第2、3、4步都和存储器访问时间重叠）
第5、6、7步为：3x40ns=120ns。
总时间为360ns，故最大带宽为4B/360ns=11.1MB/s
由此可知：同步总线仅比异步快大约20%。要获得这样的速度，异步总线上的设备和存储器必须足够快，以使每次在40 ns内能完成一个子过程
如果存储器读为230ns，则结果为多少？
总时间为350ns，4B/350ns=11.4MB/s

## Slide 20
例2：数据块大小对带宽的影响
2.总线设计要素
假定有一个系统具有下列特性：
(1)系统支持4～16个32位字的块访问。
(2)64位同步总线，时钟频率为200MHz，每个64位数据传输需一个时钟周期，地址发送到存储器需1个时钟周期。
(3)在每次总线操作(事务)间有两个空闲时钟周期。
(4)存储器访问时间对于开始的4个字是200ns，随后每4个字是20ns。
假定读出数据在总线上传送的同时，随后4个字的存储器读操作也在重叠进行
一个总线事务由一个地址传送后跟一个数据块传送组成
请求出分别用4-字块和16-字块方式读取256个字时的持续带宽和等待时间。并且求出两种情况下每秒钟内的有效总线事务数。

## Slide 21
举例-数据块大小对带宽的影响
2.总线设计要素
分析 4-字块传送情况：
对于4-字块传送方式，一次总线事务由一个地址传送后跟一个4-字块的数据传送组成。也即每个总线事务传送一个4个字的数据块。
每个数据块所花时间为：
(1) 发送一个地址到主存花1个时钟周期
(2) 从主存读4个字花：200ns/(5ns/Cycle)=40个时钟周期
(一个周期是109ns/200MHz=1000/200=5ns)
(3) 4个字（128位）的传输需2个时钟周期
(一个64位数据传输需1个时钟周期)
(4) 在这次传送和下次之间有2个空闲时钟周期
所以一次总线事务总共需45个周期，256个字需256/4=64个事务，所以整个传送需45x64=2880个时钟周期，因而总等待时间为：2880周期x 5ns/周期=14400ns。每秒钟的总线事务数为：64 x (1s/14400ns) = 4.44M个。总线带宽为：(256 x 4B)/14400ns =71.11MB/s。
1 clock
= 40 clock
2 clock
2 clock
I/O
Memory
Block
address
Read
memory
Data
transfer
Bus
idle
Latency = 2880 clock cycles
Bandwidth = 71.11MB /sec

## Slide 22
举例-数据块大小对带宽的影响
2.总线设计要素
分析 16-字块传送情况：
对于16-字块传送，一次总线事务由一个地址传送后跟一个16-字块的数据传送组成。也即每个总线事务传送一个16个字的数据块。
第一个4-字所花时间为：
(1) 发送一个地址到主存花1个时钟周期
(2) 从主存读开始的4字花：200ns/(5ns/Cycle)=40个时钟周期
(3) 4个字需2个时钟周期，在传输期间存储器开始读取下一个4字
(4) 在本次和下次之间有2个空闲时钟，此期间下一个4字已读完
所以，16字中其余三个4字只要重复上述最后两步。因此对于16-字块传送，一次总线事务共需花费的周期数为：1+40+4 x (2 +2) = 57个周期，256个字需256 / 16=16个事务，因此整个传送需57 x 16 = 912个时钟周期。故总等待时间为：912周期x 5ns / 周期=4560ns。几乎仅是前者的1/3。每秒钟的总线事务个数为：16 x (1s / 4560ns) = 3.51M个。总线带宽为：(256 x 4B)x (1s/4560ns) =224.56MB/s，比前者高3.6倍。
由此可见，大数据块传输的优势非常明显。
1 clock
40 clock
2 clock
2 clock
I/O
Memory
Latency = 912 clock cycles
Bandwidth = 224.56MB /sec

## Slide 23
总线基本概念
总线设计要素
总线标准
目录

## Slide 24
关于I/O总线标准
3.总线标准
I/O总线是各类I/O控制器与CPU、内存之间传输数据的一组公用信号线，这些信号线在物理上与主板扩展槽中插入的扩展卡（I/O控制器）直接连接。
I/O总线是标准总线，I/O总线标准有：
  ISA / EISA总线：（已逐步被淘汰）
  Multibus总线：（已逐步被淘汰）
  PCI总线：目前PC机所用的主流标准
  PCI-Express(高速PCI总线)：目前PC机所用的主流标准
I/O总线的带宽
  总线的数据传输速率(MB/s) =
  数据线位数/8×总线工作频率（MHz）×每个总线周期的传输次数

## Slide 25
本章小结
总线是共享的传输介质和传输控制部件，用于在部件或设备间传输数据
总线可能在芯片内、芯片之间、板卡之间和计算机系统之间连接
I/O总线是I/O控制器与主机之间传输数据的一组公用信号线，它们在物理上与主板扩展槽中插入的扩展卡（I/O控制器）直接连接。
总线可以采用“同步”或“异步”方式进行定时。
  同步总线用“时钟”信号定时；异步总线用“握手信号”定时
  可以结合同步和异步方式进行半同步定时通信
  可以把一个总线事务分离成两个事务，在从设备准备数据时释放总线（总线事务分离方式）
总线的裁决：有集中和分布两类裁决方式
  分布裁决：自举裁决、冲突检测
  集中裁决：菊花链、独立请求并行判优
总线标准（PCI总线）
总线互连结构
  单总线结构（早期计算机采用）
  多总线结构（现代计算机采用）