## Slide 1
第二单元 第七讲
盛 羽
中南大学计算机学院
shengyu@csu.edu.cn
中央处理器

## Slide 2
单周期数据通路的设计
单周期控制器的设计
目录

## Slide 3
1.单周期数据通路的设计
CPU的功能及其与计算机性能的关系
数据通路的位置
单周期数据通路的设计
  数据通路的功能和实现
    操作元件（组合逻辑部件）
    状态 / 存储元件（时序逻辑部件）
  数据通路的定时
选择MIPS指令集的一个子集作为CPU的实现目标
  下条指令地址计算与取指令部件
  R型指令的数据通路
  访存指令的数据通路
  立即数运算指令的数据通路
  分支和跳转指令的数据通路
综合所有指令的数据通路
主 要 内 容

## Slide 4
CPU功能及其与计算机性能的关系
1.单周期数据通路的设计
CPU执行指令的过程：
    取指令
    PC+1送PC
    指令译码
    进行主存地址运算
    取操作数
    进行算术 / 逻辑运算
    存结果
    判断和检测“异常”事件
    若有异常，则自动切换到异常处理程序
    检测是否有“中断”请求，有则转中断处理
CPU的实现与计算机性能的关系
  计算机性能(程序执行快慢)由三个关键因素决定：
    指令数目、CPI、时钟周期
      指令数目由编译器和指令集决定
      时钟周期和CPI由CPU的实现来决定
因此，CPU的设计与实现非常重要！它直接影响计算机的性能。
指令执行过程
问题：
“取指令”一定在最开始做吗？
“PC+1”一定在译码之前做吗？
“译码”须在指令执行前做吗？
“异常”和“中断”的差别是什么？
取指阶段
译码和
执行阶段
CPU的基本功能
（1）控制指令执行顺序
（2）控制指令执行操作
（3）控制操作时序
（4）对数据进行运算
（5）对访存或I/O访问进行控制
（6）异常和中断处理

## Slide 5
组成指令功能的四种基本操作
1.单周期数据通路的设计
每条指令的功能总是由以下四种基本操作来实现：
  （1）读取某一主存单元的内容，并将其装入某个寄存器；
  （2）把一个数据从某个寄存器存入给定的主存单元中；
  （3）把一个数据从某个寄存器送到另一个寄存器或者ALU；
  （4 进行某种算术运算或逻辑运算，将结果送入某个寄存器。
操作功能可形式化描述
  描述语言称为寄存器传送语言RTL (Register Transfer Language)
  本章所用的RTL规定如下：
    （1）用R[r]表示寄存器r的内容；
    （2）用M[addr]表示读取主存单元addr的内容；
    （3）传送方向用“←”表示，传送源在右，传送目的在左；
    （4）程序计数器PC直接用PC表示其内容；
    （5）用OP[data]表示对数据data进行OP操作。

## Slide 6
CPU基本组成原理图
1.单周期数据通路的设计
执行部件
控制部件
CPU 由 执行部件 和 控制部件组成
CPU 包含 数据通路 和 控制器
控制器 由 指令译码器 和 控制信号形成部件 组成

## Slide 7
数据通路的位置
1.单周期数据通路的设计
计算机的五大组成部分：
什么是数据通路（DataPath）?
  指令执行过程中，数据所经过的路径，包括路径中的部件。它是指令的执行部件。
控制器（Control）的功能是什么？
  对指令进行译码，生成指令对应的控制信号，控制数据通路的动作。能对指令的执行部件发出控制信号，是指令的控制部件。
Control
Memory
CPU
Input
Output
Datapath
Datapath

## Slide 8
数据通路的基本结构
1.单周期数据通路的设计
数据通路由两类部件组成
  组合逻辑元件（也称操作元件）
  存储元件（也称状态元件）
元件间的连接方式
  总线连接方式
  分散连接方式
数据通路如何构成？
  由“操作元件”和“存储元件”通过总线方式或分散方式连接而成
数据通路的功能是什么？
  进行数据存储、处理、传送
因此，数据通路是由操作元件和存储元件通过总线方式或分散方式连接而成的进行数据存储、处理、传送的路径。

## Slide 9
操作元件：组合逻辑电路
1.单周期数据通路的设计
加法器(Adder)
多路选择器 (MUX)
算逻部件(ALU)
32
A
B
32
Y
32
Select
MUX
32
32
A
B
32
Result
Zero
OP
ALU
32
32
A
B
32
Sum
Carry
Adder
CarryIn
3
Decoder
out0
out1
out7
out2
译码器(Decoder)
何时要用到adder, ALU, MUX or Decoder?
控制信号
组合逻辑元件的特点：
其输出只取决于当前的输入。即：输入一样，其输出也一样
定时：所有输入到达后，经过一定的逻辑门延时，输出端改变，并保持到下次改变，不需要时钟信号来定时
二选一
也可以多选一
加法器需要什么控制信号?

## Slide 10
状态元件：时序逻辑电路
1.单周期数据通路的设计
状态（存储）元件的特点：
  具有存储功能，在时钟控制下输入被写到电路中，直到下个时钟到达
  输入端状态由时钟决定何时被写入，输出端状态随时可以读出
定时方式：规定信号何时写入状态元件或何时从状态元件读出
  边沿触发（edge-triggered）方式：
    状态单元中的值只在时钟边沿改变。每个时钟周期改变一次。
      上升沿（rising edge） 触发：在时钟正跳变时进行读/写。
      下降沿（falling edge）触发：在时钟负跳变时进行读/写。
最简单的状态单元（回顾：数字逻辑电路课程内容）：
  D触发器：一个时钟输入、一个状态输入、一个状态输出
cycle time
rising edge
falling edge

## Slide 11
存储元件中何时状态被改变？
1.单周期数据通路的设计
切记：状态单元的输入信息总是在一个时钟边沿到达后的“Clk-to-Q”时才被写入到单元中，此时的输出才反映新的状态值
数据通路中的状态元件有两种：寄存器(组) + 存储器
( Latch Prop - 锁存延迟 )
Q总是在clk-Q后跟着D变化
这期间D的变化不影响Q

## Slide 12
寄存器的种类
1.单周期数据通路的设计
寄存器由N位触发器构成
有各种不同类型的寄存器
  由锁存器构成的暂存器：带“写使能”信号
  用于和总线相连的、输出端带三态门的寄存器：带“三态门控”信号
  带“复位”（清0）功能的寄存器：带“复位”信号
  带计数（自增）功能的寄存器：可带“自增”信号
  带移位功能的寄存器：带“移位”信号
  组合上述多个功能的寄存器：带多个控制信号
寄存器组有若干个寄存器组成
  通常是双口：两个读口 + 一个写口
可带时钟输入信号
  用于控制输入信号何时被写入到寄存器中
经过一个clk-to-Q，输入信号在寄存器的输出端有效！

## Slide 13
存储元件: 寄存器和寄存器组
1.单周期数据通路的设计
寄存器（Register）
  有一个写使能（Write Enable-WE）信号
  0: 时钟边沿到来时，输出不变
  1: 时钟边沿到来时，输出开始变为输入
  若每个时钟边沿都写入，则不需WE信号
寄存器组（Register File）
  两个读口（组合逻辑操作）：busA和busB分别由RA和RB给出地址。地址RA或RB有效后，经一个“取数时间(AccessTime)”，BusA和BusB有效。
  一个写口（时序逻辑操作）：写使能为1的情况下，时钟边沿到来时，busW传来的值开始被写入RW指定的寄存器中。
Clk
Data In
Write Enable
N
N
Data Out
Clk
busW
Write Enable
32
32
busA
32
busB
5
5
5
RW
RA
RB
32 32-bit
Registers

## Slide 14
寄存器组的内部结构
1.单周期数据通路的设计
busW
C
D
0
1
30
31
M
U
X
M
X
U
Register 0
Register 1
Register 30
Register 31
Write Enable
RW
32-to-1
Decoder
RA
RB
busA
busB
Clk
C
D
C
D
C
D
每个寄存器由32个触发器组成;
输入数据来自busW，读出数据分别送busA和busB;
WriteEnable信号控制是否写入新值。

## Slide 15
存储元件: 理想存储器
1.单周期数据通路的设计
理想存储器（ idealized memory ）
  Data Out：32位读出数据
  Data In： 32位写入数据
  Address：读写公用一个32位地址
  读操作（组合逻辑操作）：地址Address有效后，经一个“取数时间AccessTime”，Data Out上数据有效。
  写操作（时序逻辑操作） ：写使能为1的情况下，时钟Clk边沿到来时，Data In传来的值开始被写入Address指定的存储单元中。
Clk
Data In
Write Enable
32
32
DataOut
Address
为简化数据通路操作的说明，在此把存储器简化为带时钟信号Clk的理想模型。

## Slide 16
数据通路与时序控制
1.单周期数据通路的设计
同步系统(Synchronous system)
  所有动作有专门时序信号来定时
  由时序信号规定何时发出什么动作
  例如，指令执行过程每一步都有控制信号控制，由定时信号确定控制信号何时发出、作用时间多长
什么是时序信号？
  同步系统用于同步控制的定时信号
什么叫指令周期？
  取并执行一条指令的时间
  不同指令的指令周期可能不同
早期计算机的三级时序系统
  机器周期 - 节拍 - 脉冲
  指令周期可分为取指令、读操作数、执行并写结果等多个基本工作周期，称为机器周期。
  机器周期有取指令、存储器读、存储器写、中断响应等不同类型
现代计算机已不再采用三级时序系统，机器周期的概念已逐渐消失。
整个数据通路中的定时信号就是时钟，一个时钟周期就是一个节拍。

## Slide 17
数据通路与时序控制
1.单周期数据通路的设计
假定采用下降沿触发（负跳变）方式（也可以是上升沿方式）
  所有状态单元在下降沿写入信息，经过Latch Prop (clk-to-Q) 后输出有效
  Cycle Time = Latch Prop + Longest Delay Path + Setup + Clock Skew(最大偏移)
约束条件：(Latch Prop + Shortest Delay Path - Clock Skew) > Hold Time
Clk
寄存器的输入可变化
Setup
Hold
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Setup
Hold
数据通路由 “ … + 状态元件 + 操作元件( 组合电路) + 状态元件 + …” 组成
只有状态元件能存储信息，所有操作元件都须从状态单元接收输入，并将输出写入状态单元中。其输入为前一时钟生成的数据，输出为当前时钟所用的数据
现代计算机的时钟周期
Clk
Clk

## Slide 18
单总线数据通路
1.单周期数据通路的设计
四种基本操作的时序
  在通用寄存器之间传送数据
    R0out，Yin
  完成算术、逻辑运算
    R1out，Yin
    R2out，Add，Zin
    Zout，R3in
  从主存取字
    R1out，MARin
    Read, WMFC （等待MFC）
    MDRout，R2in
  写字到主存
    R1out，MARin
    R2out，MDRin，
    Write, WMFC
R[R2]←M[R[R1]]
M[R[R1]] ← R[R2]
CPU访存有两种通信方式
早期：直接访问MM, “异步”方式，用MFC应答信号
现在：先Cache后MM，“同步”方式，无需应答
问题：时钟周期的宽度如何确定？
以“Riout,OP,Rjin”所花时间来确定还是以“Read/Write”所花时间来确定？
以上四种操作各需要几个时钟周期？
1Cycle?
3Cycles?
3Cycles?
3Cycles?
Read/Write时间更长，故以此为准！

## Slide 19
设计处理器的步骤
1.单周期数据通路的设计
第一步：分析每条指令的功能，并用RTL(Register Transfer Language)来表示。
第二步：根据指令的功能给出所需的元件，并考虑如何将他们互连。
第三步：确定每个元件所需控制信号的取值。
第四步：汇总所有指令所涉及到的控制信号，生成一张反映指令与控制信 号之间关系的表。
第五步：根据表得到每个控制信号的逻辑表达式，据此设计控制器电路。
处理器设计涉及到数据通路的设计和控制器的设计
数据通路中有两种元件
  操作元件：由组合逻辑电路实现
  存储（状态）元件：由时序逻辑电路实现

## Slide 20
RTL: The ADD Instruction（加法指令）
1.单周期数据通路的设计
add rd, rs, rt
  M[PC] 从PC所指的内存单元中取指令
  R[rd] ← R[rs] + R[rt] 从rs、rt 所指的寄存器中取数后相加，结果送rd 所指的寄存器中
  PC ← PC + 4 PC加4，使PC指向下一条指令
000000
rs
rt
rd
shamt
100000
0
6
11
16
21
26
31
6 bits
6 bits
5 bits
5 bits
5 bits
5 bits

## Slide 21
RTL: The Load Instruction（装入指令）
1.单周期数据通路的设计
lw rt, rs, imm16
  M[PC] (同加法指令)
  Addr ← R[rs] + SignExt(imm16)
  计算数据地址 (立即数要进行符号扩展)
  R[rt] ← M[Addr]
  从存储器中取出数据，装入到寄存器中
  PC ← PC + 4 (同加法指令)
100011
rs
rt
immediate
0
16
21
26
31
6 bits
16 bits
5 bits
5 bits

## Slide 22
数据通路中的关键路径(Load操作)
1.单周期数据通路的设计
记住：寄存器组和理想存储器的定时方式
  写操作时，作为时序逻辑电路。即：
    时钟到达前，输入需setup；到达后经“Clk to Q”，写入数据到达输出端
  读操作时，作为组合逻辑电路。即：
    地址有效后经过 “access time”，输出开始有效
Clk
5
Rw
Ra
Rb
32 32-bit
Registers
Rd
ALU
Clk
Data In
DataOut
Data
Address
Ideal
Data
Memory
Instruction bus
Instruction Address
Ideal
Instruction
Memory
Clk
PC
5
Rs
5
Rt
16
Imm
32
32
32
32
Critical Path (Load Operation) =
PC’s prop time +
Instruction Memory’s Access Time +
Register File’s Access Time +
ALU to Perform a 32-bit Add +
Data Memory Access Time +
Setup Time for Register File Write +
Clock Skew
Load操作：
R[Rt] ← M[R[Rs]+Imm16]

## Slide 23
取指令部件(Instruction Fetch Unit)
1.单周期数据通路的设计
每条指令都有的公共操作：
  取指令： M[PC]
  更新PC：PC ← PC + 4
  转移（Branch and Jump）时，PC内容再次被更新为 “转移目标地址”
32
Instruction Word
Address
Instruction
Memory
PC
Clk
Next Address
Logic
顺序：先取指令，再改PC的值（具体实现时，可以并行）
绝不能先改PC的值，再取指令
下地址逻辑
取指后，每条指令功能不同，数据通路中信息流动过程也不同
下面分别对每条指令进行相应数据通路的设计
取指令部件

## Slide 24
加法和减法指令(R-type类型）
1.单周期数据通路的设计
实现目标（7条指令）：
ADD and subtract
  add rd, rs, rt
  sub rd, rs, rt
OR Immediate:
  ori rt, rs, imm16
LOAD and STORE
  lw rt, rs, imm16
  sw rt, rs, imm16
BRANCH:
  beq rs, rt, imm16
JUMP:
  j target
op
target address
0
26
31
6 bits
26 bits
op
rs
rt
rd
shamt
func
0
6
11
16
21
26
31
6 bits
6 bits
5 bits
5 bits
5 bits
5 bits
op
rs
rt
immediate
0
16
21
26
31
6 bits
16 bits
5 bits
5 bits
首先考虑add和sub指令（R-Type指令的代表）

## Slide 25
RR（R-type）型指令的数据通路
1.单周期数据通路的设计
功能：R[rd] ← R[rs] op R[rt] Example: add rd, rs, rt
op
rs
rt
rd
shamt
funct
0
6
11
16
21
26
31
6 bits
6 bits
5 bits
5 bits
5 bits
5 bits
32
Result
ALUctr：add/sub
Clk
busW
RegWr
32
32
busA
32
busB
5
5
5
Rw
Ra
Rb
32 32-bit
Registers
rs
rt
rd
ALU
不考虑公共操作，仅R-Type指令执行阶段的数据通路如下：
ALUctr 、RegWr: 指令译码后产生的控制信号
指令“add rd, rs, rt”的控制信号应为？ALUctr=add，RegWr=1

## Slide 26
RTL: The OR Immediate Instruction
1.单周期数据通路的设计
ori rt, rs, imm16
  M[PC] 取指令（公共操作，取指部件完成）
  R[rt] ← R[rs] or ZeroExt(imm16)
  立即数零扩展，并与rs内容做“或”运算
  PC ← PC + 4 计算下地址（公共操作，取指部件完成）
op
rs
rt
immediate
0
16
21
26
31
6 bits
16 bits
5 bits
5 bits
immediate
0
16
15
31
16 bits
16 bits
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
零扩展 ZeroExt(imm16) ：
思考：应在前面数据通路上加哪些元件和连线？用什么控制信号来控制？
逻辑运算，立即数为逻辑数

## Slide 27
带立即数的逻辑指令的数据通路
1.单周期数据通路的设计
R[rt] ← R[rs] op ZeroExt[imm16]] Example: ori rt, rs, imm16
32
Result
ALUctr
Clk
busW
RegWr
32
32
busA
32
busB
5
5
5
Rw
Ra
Rb
32 32-bit
Registers
Rs
Don’t Care
(Rt)
ALU
op
rs
rt
immediate
0
16
21
26
31
6 bits
16 bits
5 bits
5 bits
R-Type类型的结果写入Rd
R-Type的操作数来自busB
应加兰色部分.为什么？
Ori指令的控制信号：RegDst=？；RegWr=？；ALUctr=？；ALUSrc=？
Ori指令的控制信号：RegDst=1；RegWr=1；ALUSrc=1；ALUctr=or
Rt
Rd
RegDst
Mux
0
1
ZeroExt
Mux
16
32
imm16
ALUSrc
0
1

## Slide 28
访存指令中的数据装入指令 (lw)
1.单周期数据通路的设计
op
target address
0
26
31
6 bits
26 bits
op
rs
rt
rd
shamt
funct
0
6
11
16
21
26
31
6 bits
6 bits
5 bits
5 bits
5 bits
5 bits
op
rs
rt
immediate
0
16
21
26
31
6 bits
16 bits
5 bits
5 bits
实现目标（7条指令）：
ADD and subtract
  add rd, rs, rt
  sub rd, rs, rt
OR Immediate:
  ori rt, rs, imm16
LOAD and STORE
  lw rt, rs, imm16
  sw rt, rs, imm16
BRANCH:
  beq rs, rt, imm16
JUMP:
  j target
3. 考虑lw 指令（访存指令的代表）

## Slide 29
RTL: The Load Instruction
1.单周期数据通路的设计
lw rt, rs, imm16
  M[PC] 取指令（公共操作，取指部件完成）
  Addr ← R[rs] + SignExt(imm16) 计算存储单元地址 (符号扩展！)
  R[rt] ← M [Addr] 装入数据到寄存器rt中
  PC ← PC + 4 计算下地址（公共操作，取指部件完成）
immediate
0
16
15
31
16 bits
16 bits
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
16
15
31
immediate
16 bits
16 bits
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1
op
rs
rt
immediate
0
16
21
26
31
6 bits
16 bits
5 bits
5 bits
符号扩展( 为什么不是零扩展? ) ：
思考：应在原数据通路上加哪些元件和连线？用什么控制信号来控制？
立即数用补码表示

## Slide 30
装入(lw)指令的数据通路
1.单周期数据通路的设计
R[rt] ← M[ R[rs] + SignExt[imm16] ] Example: lw rt, rs, imm16
op
rs
rt
immediate
0
16
21
26
31
6 bits
16 bits
5 bits
5 bits
32
ALUctr
Clk
busW
RegWr
32
32
busA
32
busB
5
5
5
Rw
Ra
Rb
32 32-bit
Registers
Rs
Rt
Don’t Care
(Rt)
Rd
RegDst
Mux
Mux
32
16
imm16
ALUSrc
ALU
Extender
ExtOp
Mux
MemtoReg
Clk
Data In
WrEn
32
Adr
Data
Memory
32
MemWr
应加兰色部分。为什么？
控制信号RegDst, RegWr, ALUctr, ExtOp, ALUSrc, MemWr, MemtoReg 各取何值？
0
1
0
1
RegDst=1, RegWr=1, ALUctr=add, ExtOp=1, ALUSrc=1, MemWr=0, MemtoReg=1
0:零扩展，1：符号扩展
0
1

## Slide 31
访存指令中的存数指令 (sw)
1.单周期数据通路的设计
op
target address
0
26
31
6 bits
26 bits
op
rs
rt
rd
shamt
funct
0
6
11
16
21
26
31
6 bits
6 bits
5 bits
5 bits
5 bits
5 bits
op
rs
rt
immediate
0
16
21
26
31
6 bits
16 bits
5 bits
5 bits
实现目标（7条指令）：
ADD and subtract
  add rd, rs, rt
  sub rd, rs, rt
OR Immediate:
  ori rt, rs, imm16
LOAD and STORE
  lw rt, rs, imm16
  sw rt, rs, imm16
BRANCH:
  beq rs, rt, imm16
JUMP:
  j target
4. 考虑sw 指令（访存指令的代表）

## Slide 32
RTL: The Store Instruction
1.单周期数据通路的设计
sw rt, rs, imm16
  M[PC] 取指令（公共操作，取指部件完成）
  Addr ← R[rs] + SignExt(imm16) 计算存储单元地址（符号扩展！）
  Mem[Addr] ← R[rt] 寄存器rt中的内容存到内存单元中
  PC ← PC + 4 计算下地址（公共操作，取指部件完成）
op
rs
rt
immediate
0
16
21
26
31
6 bits
16 bits
5 bits
5 bits
思考：应在原数据通路上加哪些元件和连线？用什么控制信号来控制？
立即数用补码表示

## Slide 33
存数(sw)指令的数据通路
1.单周期数据通路的设计
M[ R[rs] + SignExt[imm16] ← R[rt] ] Example: sw rt, rs, imm16
32
ALUctr
Clk
busW
RegWr
32
32
busA
32
busB
5
5
5
Rw
Ra
Rb
32 32-bit
Registers
Rs
Rt
Rt
Rd
RegDst
Extender
Mux
Mux
32
16
imm16
ALUSrc
ExtOp
Mux
MemtoReg
Clk
Data In
WrEn
32
Adr
Data
Memory
32
MemWr
ALU
op
rs
rt
immediate
0
16
21
26
31
6 bits
16 bits
5 bits
5 bits
0
1
0
1
应加兰色部分。为什么？
控制信号RegDst, RegWr, ALUctr, ExtOp, ALUSrc, MemWr, MemtoReg 各取何值？
RegDst=x, RegWr=0, ALUctr=add, ExtOp=1, ALUSrc=1, MemWr=1, MemtoReg=x
0
1

## Slide 34
分支（条件转移）指令（相等转移：beq）
1.单周期数据通路的设计
op
target address
0
26
31
6 bits
26 bits
op
rs
rt
rd
shamt
funct
0
6
11
16
21
26
31
6 bits
6 bits
5 bits
5 bits
5 bits
5 bits
op
rs
rt
immediate
0
16
21
26
31
6 bits
16 bits
5 bits
5 bits
实现目标（7条指令）：
ADD and subtract
  add rd, rs, rt
  sub rd, rs, rt
OR Immediate:
  ori rt, rs, imm16
LOAD and STORE
  lw rt, rs, imm16
  sw rt, rs, imm16
BRANCH:
  beq rs, rt, imm16
JUMP:
  j target
5. 考虑beq指令（条件转移指令的代表）

## Slide 35
RTL: The Branch Instruction
1.单周期数据通路的设计
beq rs, rt, imm16
  M[PC] 取指令（公共操作，取指部件完成）
  Cond ← R[rs] - R[rt] 做减法比较rs和rt中的内容
  if (COND eq 0) 计算下地址（根据比较结果，修改PC）
    PC ← PC + 4 + ( SignExt(imm16) x 4 )
  else
    PC ← PC + 4
op
rs
rt
immediate
0
16
21
26
31
6 bits
16 bits
5 bits
5 bits
思考：立即数的含义是什么？是相对指令数还是相对单元数？
应在原数据通路上加哪些元件和连线？用什么控制信号来控制？
立即数用补码表示

## Slide 36
条件转移指令的数据通路
1.单周期数据通路的设计
beq rs, rt, imm16 We need to compare Rs and Rt !
op
rs
rt
immediate
0
16
21
26
31
6 bits
16 bits
5 bits
5 bits
ALUctr
Clk
busW
RegWr
32
32
busA
32
busB
5
5
5
Rw
Ra
Rb
32 32-bit
Registers
Rs
Rt
Rt
Rd
RegDst
Extender
Mux
Mux
32
16
imm16
ALUSrc
ExtOp
ALU
PC
Clk
Next Address
Logic
16
imm16
Branch
To Instruction
Memory
Zero
思考：下地址逻辑如何设计？
控制信号RegDst, RegWr, ALUctr, ExtOp, ALUSrc, MemWr, MemtoReg, Branch 各取何值？
RegDst=x, RegWr=0, ALUctr=sub, ExtOp=x, ALUSrc=0, MemWr=0, MemtoReg=x, Branch=1
0
1
0
1

## Slide 37
下地址计算逻辑的设计
1.单周期数据通路的设计
PC是一个32位地址:
  顺序执行时: PC<31:0> = PC<31:0> + 4
  转移执行时: PC<31:0> = PC<31:0> + 4 + SignExt[Imm16] * 4
MIPS按字节编址，每条指令为32位，占4个字节，故PC的值总是4的倍数，即后两位为00，因此，PC只需要30位即可。
下地址计算逻辑简化为：
顺序执行时: PC<31:2> = PC<31:2> + 1
  转移执行时: PC<31:2> = PC<31:2> + 1 + SignExt[Imm16]
  取指令时: 指令地址 = PC<31:2> 串接 “00”
PC采用30位后，其转移地址计算逻辑变得更加简单。
采用32位PC时，可用左移2位实现“*4”操作，计算转移地址用2个加法器！
用更简便的方式实现如下：

## Slide 38
下址逻辑设计方案1: 快速但昂贵
1.单周期数据通路的设计
Using a 30-bit PC:
  顺序执行时: PC<31:2> = PC<31:2> + 1
  转移执行时: PC<31:2> = PC<31:2> + 1 + SignExt[Imm16]
  取指令时: 指令地址 = PC<31:2> concat “00”
30
30
SignExt
30
16
imm16
Mux
0
1
Adder
“1”
PC
Clk
Adder
30
30
Branch
Zero
Addr<31:2>
Instruction
Memory
Addr<1:0>
“00”
32
Instruction<31:0>
Instruction<15:0>
30
先根据当前PC取指令， 计算的下条指令地址在下一个时钟到来后才能写入PC！
标志位ZF，由ALU产生！
为什么这里没有用“ALU”而是用“Adder”? “ALU”和“Adder”有什么差别？

## Slide 39
下址逻辑设计方案2: : 慢但便宜
1.单周期数据通路的设计
为什么慢?
  只能等到“Zero”有值后才能进行地址计算
对性能有没有影响?
  没有，因为Load指令更慢。
为什么便宜?
  “+1”操作用“进位”来实现，节省一个“Adder”
30
30
SignExt
30
16
imm16
Mux
0
1
Adder
“0”
PC
Clk
30
Branch
Zero
Addr<31:2>
Instruction
Memory
Addr<1:0>
“00”
32
Instruction<31:0>
30
“1”
Carry In
Instruction<15:0>
非Branch时也不能很快得到下条指令地址

## Slide 40
无条件转移指令
1.单周期数据通路的设计
op
target address
0
26
31
6 bits
26 bits
op
rs
rt
rd
shamt
funct
0
6
11
16
21
26
31
6 bits
6 bits
5 bits
5 bits
5 bits
5 bits
op
rs
rt
immediate
0
16
21
26
31
6 bits
16 bits
5 bits
5 bits
实现目标（7条指令）：
ADD and subtract
  add rd, rs, rt
  sub rd, rs, rt
OR Immediate:
  ori rt, rs, imm16
LOAD and STORE
  lw rt, rs, imm16
  sw rt, rs, imm16
BRANCH:
  beq rs, rt, imm16
JUMP:
  j target
6. 考虑Jump指令（无条件转移指令的代表）

## Slide 41
RTL: The Jump Instruction
1.单周期数据通路的设计
j target
  M[PC] 取指令（公共操作，取指部件完成）
  PC<31:2> ← PC<31:28> 串接 target<25:0> 计算目标地址
op
target address
0
26
31
6 bits
26 bits
思考：应在原数据通路上加哪些元件和连线？用什么控制信号来控制？
想一想：跳转指令的转移范围有多大？
是当前指令后面的0x0000000~0xFFFFFFC 处？
不对！它不是相对寻址，而是绝对寻址
FFFF FFFF
F000 0000
EFFF FFFF
E000 0000
AFFF FFFF
A000 0000
0FFF FFFF
0000 0000
j target

## Slide 42
Instruction Fetch Unit: 取指令部件
1.单周期数据通路的设计
30
30
SignExt
30
16
imm16
Mux
0
1
Adder
“1”
PC
Clk
Adder
30
30
Branch
Zero
“00”
Addr<31:2>
Instruction
Memory
Addr<1:0>
32
j target
  PC<31:2> ← PC<31:28> concat target<25:0>
Instruction<15:0>
Instruction<31:0>
30
26
4
Mux
1
0
Target
30
Jump
Instruction<25:0>
这是“取指部件”的完整设计
3 个输入: jump, Branch, Zero
1个输出: 指令字
PC的改变在下个Clk到达后发生！
RegDst, RegWr, ALUctr, ExtOp, ALUSrc, MemWr, MemtoReg, Branch, Jump 各取何值？
RegDst=ExtOp=ALUSrc=MemtoReg=ALUctr=x, RegWr=0, MemWr=0, Branch=0, Jump=1

## Slide 43
The MIPS Subset(考察实现以下指令的数据通路)
1.单周期数据通路的设计
ADD and subtract
  add rd, rs, rt
  sub rd, rs, rt
OR Immediate:
  ori rt, rs, imm16
LOAD and STORE
  lw rt, rs, imm16
  sw rt, rs, imm16
BRANCH:
  beq rs, rt, imm16
JUMP:
  j target
op
target address
0
26
31
6 bits
26 bits
op
rs
rt
rd
shamt
funct
0
6
11
16
21
26
31
6 bits
6 bits
5 bits
5 bits
5 bits
5 bits
op
rs
rt
immediate
0
16
21
26
31
6 bits
16 bits
5 bits
5 bits
所有指令的数据通路都已经设计好，合起来的数据通路是什么样的？

## Slide 44
Putting it All Together: A Single Cycle Datapath
1.单周期数据通路的设计
32
ALUctr
Clk
busW
RegWr
32
32
busA
32
busB
5
5
5
Rw
Ra
Rb
32 32-bit
Registers
Rs
Rt
Rt
Rd
RegDst
Extender
Mux
Mux
32
16
imm16
ALUSrc
ExtOp
Mux
MemtoReg
Clk
Data In
WrEn
32
Adr
Data
Memory
32
MemWr
ALU
Instruction
Fetch Unit
Clk
Zero
Instruction<31:0>
Jump
Branch
0
1
0
1
0
1
<21:25>
<16:20>
<11:15>
<0:15>
Imm16
Rd
Rt
Rs
指令执行结果总是在下个时钟到来时开始保存在 寄存器 或 存储器 或 PC 中！
已完成的每条指令所用数据通路（元件及其互连） 及其控制信号如下

## Slide 45
第一讲小结
1.单周期数据通路的设计
CPU设计直接决定了时钟周期宽度和CPI，所以对计算机性能非常重要！
CPU主要由数据通路和控制器组成
  数据通路：实现指令集中所有指令的操作功能
  控制器：控制数据通路中各部件进行正确操作
数据通路中包含两种元件
  操作元件（组合电路）：ALU、MUX、Ext.、Adder、Reg/Mem Read等
  状态 / 存储元件（时序电路）：PC、Reg/Mem Write
数据通路的定时
  数据通路中的操作元件没有存储功能，其操作结果必须写到存储元件中
  在时钟到达后clk-to-Q时存储元件开始更新状态
MIPS指令集的一个子集作为CPU的实现目标
  公共操作：取指令和PC+4
  下址计算：30位PC，三路选择：顺序、Branch（结合标志Zero）、Jump
  R型：ALU两个操作数来自rs和rt，结果写到rd
  访存：符号扩展，数据在rt和主存单元中交换
  立即数：0扩展后的操作数送到ALU的一个输入端

## Slide 46
单周期数据通路的设计
单周期控制器的设计
目录

## Slide 47
2.单周期控制器的设计
考察每条指令在数据通路中的执行过程和设计到的控制信号的取值
  公共操作：取指令和计算下址PC
  R-Type指令（add / sub）
  立即数指令 （ori）
  访存指令（lw / sw）
  分支指令 （beq）
  跳转指令 （j）
汇总各指令的控制信号取值
  分两类控制信号：直接送往数据通路 / 送往局部控制单元
分析ALU操作对应的控制信号与func字段之间的关系
设计ALU局部控制单元
设计主控制单元
主 要 内 容

## Slide 48
The Big Picture: Where are We Now?
2.单周期控制器的设计
The Five Classic Components of a Computer
Control
Datapath
Memory
Processor
Input
Output
下一个目标：设计单周期数据通路的控制器。
设计方法：
根据每条指令的功能，分析控制信号的取值，并在表中列出。
根据列出的指令和控制信号的关系，写出每个控制信号的逻辑表达式。

## Slide 49
ADD / SUB 指令
2.单周期控制器的设计
add rd, rs, rt
  M[PC] 取指（每条指令一样）
  R[rd] ← R[rs] + R[rt] 实际操作（每条指令可能不同）
  PC ← PC + 4 计算顺序执行时PC的值（每条指令一样）
op
rs
rt
rd
shamt
funct
0
6
11
16
21
26
31
6 bits
6 bits
5 bits
5 bits
5 bits
5 bits

## Slide 50
Add / Sub操作开始时取指部件中的动作
2.单周期控制器的设计
30
30
SignExt
30
16
imm16
Mux
0
1
Adder
“1”
PC
Adder
30
30
Branch = previous
Zero = previous
“00”
Addr<31:2>
Instruction
Memory
Addr<1:0>
32
Mux
1
0
26
4
PC<31:28>
Target
30
取指令: Instruction ← M[PC]
  所有指令都相同
Jump = previous
Instruction<15:0>
Instruction<31:0>
30
Instruction<25:0>
Clk
新指令还没有取出译码，所以控制信号的值还是原来指令的旧值。
新指令还没有执行，所以标志也为旧值。
取出指令的第31-26位作为操作码首先被译码。
op=000000, 则为R-type指令
取指部件由旧控制信号控制，会不会有问题？
没有问题！Why?
因为PC输入端的值不会写入直到下个Clk到来
只要保证下个Clk来之前能产生正确的PC即可！

## Slide 51
指令译码后R型指令（Add / Sub）操作过程
2.单周期控制器的设计
32
ALUctr = Add or Sub
Clk
busW
RegWr = 1
32
32
busA
32
busB
5
5
5
Rw
Ra
Rb
32 32-bit
Registers
Rs
Rt
Rt
Rd
RegDst = 1
Extender
Mux
Mux
32
16
imm16
ALUSrc = 0
ExtOp = x
Mux
MemtoReg = 0
Clk
Data In
WrEn
32
Adr
Data
Memory
32
MemWr = 0
ALU
Instruction
Fetch Unit
Clk
Zero
Instruction<31:0>
Jump = 0
Branch = 0
R[rd] ← R[rs] + / - R[rt]
0
1
0
1
0
1
<21:25>
<16:20>
<11:15>
<0:15>
Imm16
Rd
Rt
Rs
op
rs
rt
rd
shamt
funct
0
6
11
16
21
26
31

## Slide 52
R型指令（Add /Sub）最后阶段取指部件中的动作
2.单周期控制器的设计
30
30
SignExt
30
16
imm16
Mux
0
1
Adder
“1”
PC
Clk
Adder
30
30
Branch = 0
Zero = x
“00”
Addr<31:2>
Instruction
Memory
Addr<1:0>
32
Mux
1
0
26
4
PC<31:28>
Target
30
PC ← PC + 4
  除 Branch and Jump以外的指令都相同
Jump = 0
Instruction<15:0>
Instruction<31:0>
30
Instruction<25:0>
因为新的控制信号保证了正确的PC值的产生，在足够长的时间后，下个时钟Clk到来！

## Slide 53
Register-Register（R型指令） Timing
2.单周期控制器的设计
32
Result
ALUctr
Clk
busW
RegWr
32
32
busA
32
busB
5
5
5
Rw
Ra
Rb
32 32-bit
Registers
Rs
Rt
Rd
ALU
Clk
PC
Rs, Rt, Rd,
Op, Func
Clk-to-Q
ALUctr
Instruction Memory Access Time
Old Value
New Value
RegWr
Old Value
New Value
Delay through Control Logic
busA, B
Register File Access Time
Old Value
New Value
busW
ALU Delay
Old Value
New Value
Old Value
New Value
New Value
Old Value
Register Write
Occurs Here
PC+4
PC+4 PC

## Slide 54
ori 指令译码后的执行过程
2.单周期控制器的设计
32
ALUctr = Or
Clk
busW
RegWr = 1
32
32
busA
32
busB
5
5
5
Rw
Ra
Rb
32 32-bit
Registers
Rs
Rt
Rt
Rd
RegDst = 0
Extender
Mux
Mux
32
16
imm16
ALUSrc = 1
ExtOp = 0
Mux
MemtoReg = 0
Clk
Data In
WrEn
32
Adr
Data
Memory
32
MemWr = 0
ALU
Instruction
Fetch Unit
Clk
Zero
Instruction<31:0>
Jump = 0
Branch = 0
R[rt] ← R[rs] or ZeroExt[Imm16]
0
1
0
1
0
1
<21:25>
<16:20>
<11:15>
<0:15>
Imm16
Rd
Rt
Rs
op
rs
rt
immediate
0
16
21
26
31

## Slide 55
Load指令译码后的执行过程
2.单周期控制器的设计
32
ALUctr = Add
Clk
busW
RegWr = 1
32
32
busA
32
busB
5
5
5
Rw
Ra
Rb
32 32-bit
Registers
Rs
Rt
Rt
Rd
RegDst = 0
Extender
Mux
Mux
32
16
imm16
ALUSrc = 1
ExtOp = 1
Mux
MemtoReg = 1
Clk
Data In
WrEn
32
Adr
Data
Memory
32
MemWr = 0
ALU
Instruction
Fetch Unit
Clk
Zero
Instruction<31:0>
Jump = 0
Branch = 0
0
1
0
1
0
1
<21:25>
<16:20>
<11:15>
<0:15>
Imm16
Rd
Rt
Rs
R[rt] ← Data Memory {R[rs] + SignExt[imm16]}
op
rs
rt
immediate
0
16
21
26
31

## Slide 56
Store指令译码后的执行过程
2.单周期控制器的设计
32
ALUctr = Add
Clk
busW
RegWr = 0
32
32
busA
32
busB
5
5
5
Rw
Ra
Rb
32 32-bit
Registers
Rs
Rt
Rt
Rd
RegDst = x
Extender
Mux
Mux
32
16
imm16
ALUSrc = 1
ExtOp = 1
Mux
MemtoReg = x
Clk
Data In
WrEn
32
Adr
Data
Memory
32
MemWr = 1
ALU
Instruction
Fetch Unit
Clk
Zero
Instruction<31:0>
Jump = 0
Branch = 0
0
1
0
1
0
1
<21:25>
<16:20>
<11:15>
<0:15>
Imm16
Rd
Rt
Rs
M{R[rs] + SignExt[imm16]} ← R[rt]
op
rs
rt
immediate
0
16
21
26
31

## Slide 57
Branch指令译码后的执行过程
2.单周期控制器的设计
32
ALUctr = Sub
Clk
busW
RegWr = 0
32
32
busA
32
busB
5
5
5
Rw
Ra
Rb
32 32-bit
Registers
Rs
Rt
Rt
Rd
RegDst = x
Extender
Mux
Mux
32
16
imm16
ALUSrc = 0
ExtOp = x
Mux
MemtoReg = x
Clk
Data In
WrEn
32
Adr
Data
Memory
32
MemWr = 0
ALU
Instruction
Fetch Unit
Clk
Zero
Instruction<31:0>
Jump = 0
Branch = 1
0
1
0
1
0
1
<21:25>
<16:20>
<11:15>
<0:15>
Imm16
Rd
Rt
Rs
if (R[rs] - R[rt] == 0) then Zero ← 1 ; else Zero ← 0
op
rs
rt
immediate
0
16
21
26
31

## Slide 58
Branch指令最后阶段取指部件中的动作
2.单周期控制器的设计
30
30
SignExt
30
16
imm16
Mux
0
1
Adder
“1”
PC
Clk
Adder
30
30
Branch = 1
Zero = 1
“00”
Addr<31:2>
Instruction
Memory
Addr<1:0>
32
Mux
1
0
26
4
PC<31:28>
Target
30
Jump = 0
Instruction<15:0>
Instruction<31:0>
30
Instruction<25:0>
if (Zero == 1) then PC = PC + 4 + SignExt[imm16]*4 ; else PC = PC + 4
op
rs
rt
immediate
0
16
21
26
31

## Slide 59
Jump指令译码后的执行过程
2.单周期控制器的设计
32
ALUctr = x
Clk
busW
RegWr = 0
32
32
busA
32
busB
5
5
5
Rw
Ra
Rb
32 32-bit
Registers
Rs
Rt
Rt
Rd
RegDst = x
Extender
Mux
Mux
32
16
imm16
ALUSrc = x
ExtOp = x
Mux
MemtoReg = x
Clk
Data In
WrEn
32
Adr
Data
Memory
32
MemWr = 0
ALU
Instruction
Fetch Unit
Clk
Zero
Instruction<31:0>
Jump = 1
Branch = 0
0
1
0
1
0
1
<21:25>
<16:20>
<11:15>
<0:15>
Imm16
Rd
Rt
Rs
IFU中目标地址送PC，其他什么都不做（只要保证存储部件不发生写的动作）
op
target address
0
26
31
如何保证存储部件不发生写？

## Slide 60
Jump指令结束前IFU中的动作
2.单周期控制器的设计
30
30
SignExt
30
16
imm16
Mux
0
1
Adder
“1”
PC
Clk
Adder
30
30
Branch = 0
Zero = x
“00”
Addr<31:2>
Instruction
Memory
Addr<1:0>
32
Mux
1
0
26
4
PC<31:28>
Target
30
PC ← PC<31:29> concat target<25:0> concat “00”
Jump = 1
Instruction<15:0>
Instruction<31:0>
30
Instruction<25:0>
op
target address
0
26
31

## Slide 61
综合分析结果，得到如下指令与控制信号的关系表
2.单周期控制器的设计
add
sub
ori
lw
sw
beq
jump
RegDst
ALUSrc
MemtoReg
RegWrite
MemWrite
Branch
Jump
ExtOp
ALUctr<2:0>
1
0
0
1
0
0
0
x
Add
1
0
0
1
0
0
0
x
Subtract
0
1
0
1
0
0
0
0
Or
0
1
1
1
0
0
0
1
Add
x
1
x
0
1
0
0
1
Add
x
0
x
0
0
1
0
x
Subtract
x
x
x
0
0
0
1
x
xxx
op
target address
op
rs
rt
rd
shamt
funct
0
6
11
16
21
26
31
op
rs
rt
immediate
R-type
I-type
J-type
add, sub
ori, lw, sw, beq
jump
func
op
00 0000
00 0000
00 1101
10 0011
10 1011
00 0100
00 0010
10 0000
10 0010
We Don’t Care :-)

## Slide 62
主控制单元和ALU局部控制单元
2.单周期控制器的设计
R-type
ori
lw
sw
beq
jump
RegDst
ALUSrc
MemtoReg
RegWrite
MemWrite
Branch
Jump
ExtOp
ALUctr
1
0
0
1
0
0
0
x
Add/Subtract
0
1
0
1
0
0
0
0
Or
0
1
1
1
0
0
0
1
Add
x
1
x
0
1
0
0
1
Add
x
0
x
0
0
1
0
x
Subtract
x
x
x
0
0
0
1
x
xxx
op
00 0000
00 1101
10 0011
10 1011
00 0100
00 0010
func
Main
Control
op
6
ALU
Control
(Local)
N=?
6
ALUop
ALUctr
3
ALU
MIPS指令格式中指示操作性质的字段有两个：op(主控) 和 func（ALU局控）。
ALUctr的值取决于ALUop和func，其他控制信号仅取决于op
ALUop有5种情况，N至少应为3！哪5种？
R、I-ori、I-lw/sw、I-beq、J

## Slide 63
ALUop和“func”字段的译码
2.单周期控制器的设计
R-type
ori
lw
sw
beq
jump
ALUop (Symbolic)
“R-type”
Or
Add
Add
Subtract
xxx
ALUop<2:0>
1 xx
0 10
0 00
0 00
0x1
xxx
Main
Control
op
6
ALU
Control
(Local)
func
N
6
ALUop
ALUctr
3
000000
rs
rt
rd
shamt
funct
0
6
11
16
21
26
31
R-type
funct<5:0>
Instruction Operation
10 0000
10 0010
10 0100
10 0101
10 1010
add
subtract
and
or
set-on-less-than
ALUctr<2:0>
ALU Operation
000
001
100
101
010
Add
Subtract
And
Or
Subtract
ALUctr
ALU
ALUop的编码定义如下：
ALUctr与func后4位有关，需建立ALUctr 与ALUop和func后四位之间对应关系
书P182表6.3中ori和beq只能有一个x，否则编码冲突！
问题：ALUop能否仅用2位？
能！因为jump时任意，故可仅用两位：R:11, I-ori:10, I-beq:01, I-lw/sw:00, J-xx
R-Type取1xx，不会发生编码冲突！

## Slide 64
ALUctr控制信号的真值表
2.单周期控制器的设计
R-type
ori
lw
sw
beq
ALUop
(Symbolic)
“R-type”
Or
Add
Add
Subtract
ALUop<2:0>
1 00
0 10
0 00
0 00
0 x1
ALUop
func
bit2
bit1
bit0
bit<2>
bit<1>
bit<0>
bit<3>
0
0
0
x
x
x
x
ALUctr
ALU
Operation
Add
0
0
0
bit<2>
bit<1>
bit<0>
0
x
1
x
x
x
x
Subtract
0
0
1
0
1
0
x
x
x
x
Or
1
1
0
1
x
x
0
0
0
0
Add
0
0
0
1
x
x
0
0
1
0
Subtract
0
0
1
1
x
x
0
1
0
0
And
0
1
0
1
x
x
0
1
0
1
Or
1
1
0
1
x
x
1
0
1
0
Subtract
0
0
1
funct<3:0>
Instruction Op.
0000
0010
0100
0101
1010
add
subtract
and
or
set-on-less-than
建立ALUop、func后4位和ALUctr之间的关系表
由关系表可得出ALUctr的逻辑表达式:
头三行是非R-Type，操作由ALUop决定，与func无关。R-Type时，操作完全由func决定。
ALUctr[i] = f (ALUop[i], func[i] )
ALUctr可用更多位数，这样便于扩充，例如，可加入异或、移位等操作。

## Slide 65
The Logic Equation for ALUctr<0>
2.单周期控制器的设计
ALUctr<0> = !ALUop<2> & ALUop<0> +
  ALUop<2> & !func<2> & func<1> & !func<0>
ALUop
func
bit<2>
bit<1>
bit<0>
bit<2>
bit<1>
bit<0>
bit<3>
ALUctr<0>
0
x
1
x
x
x
x
1
1
x
x
0
0
1
0
1
1
x
x
1
0
1
0
1
This makes func<3> a don’t care
从前面的真值表中，抽取出ALUctr[0]为1的行

## Slide 66
The Logic Equation for ALUctr<1>
2.单周期控制器的设计
ALUop
func
bit<2>
bit<1>
bit<0>
bit<2>
bit<1>
bit<0>
bit<3>
0
1
0
x
x
x
x
1
ALUctr<1>
1
x
x
0
1
0
0
1
1
x
x
0
1
0
1
1
ALUctr<1> = !ALUop<2> & ALUop<1> & ! ALUop<0> +
  ALUop<2> & !func<3> & func<2> & !func<1>
从前面的真值表中，抽取出ALUctr[1]为1的行

## Slide 67
The Logic Equation for ALUctr<2>
2.单周期控制器的设计
ALUop
func
bit<2>
bit<1>
bit<0>
bit<2>
bit<1>
bit<0>
bit<3>
ALUctr<2>
0
1
0
x
x
x
x
1
1
x
x
0
1
0
1
1
ALUctr<2> = !ALUop<2> & ALUop<1> & !ALUop<0>
  + ALUop<2> & !func<3> & func<2> & !func<1> & func<0>
从前面的真值表中，抽取出ALUctr[2]为1的行

## Slide 68
局部ALU控制单元逻辑
2.单周期控制器的设计
ALU
Control
(Local)
func
3
6
ALUop
ALUctr
3
ALUctr<0> = !ALUop<2> & ALUop<0> +
  ALUop<2> & !func<2> & func<1> & !func<0>
ALUctr<1> = !ALUop<2> & ALUop<1> & !ALUop<0> +
  ALUop<2> & !func<3> & func<2> & !func<1>
ALUctr<2> = !ALUop<2> & ALUop<1> & !ALUop<0> +
  ALUop<2> & !func<3> & func<2> & !func<1> & func<0>
总结前面的结果，得到：
根据以上逻辑方程，可实现局部ALU控制单元！

## Slide 69
主控制单元的真值表
2.单周期控制器的设计
R-type
ori
lw
sw
beq
jump
RegDst
ALUSrc
MemtoReg
RegWrite
MemWrite
Branch
Jump
ExtOp
ALUop (Symbolic)
1
0
0
1
0
0
0
x
“R-type”
0
1
0
1
0
0
0
0
Or
0
1
1
1
0
0
0
1
Add
x
1
x
0
1
0
0
1
Add
x
0
x
0
0
1
0
x
Subtract
x
x
x
0
0
0
1
x
xxx
op
00 0000
00 1101
10 0011
10 1011
00 0100
00 0010
ALUop <2>
1
0
0
0
0
x
ALUop <1>
x
1
0
0
x
x
ALUop <0>
x
0
0
0
1
x
Main
Control
op
6
ALU
Control
(Local)
func
3
6
ALUop
ALUctr
3
RegDst
ALUSrc
:
主控单元的输入
主控单元的输出

## Slide 70
考察每个控制信号的逻辑方程（如：RegWrite）
2.单周期控制器的设计
R-type
ori
lw
sw
beq
jump
RegWrite
1
1
1
0
0
0
op
00 0000
00 1101
10 0011
10 1011
00 0100
00 0010
RegWrite = R-type + ori + lw
  = !op<5> & !op<4> & !op<3> & !op<2> & !op<1> & !op<0> (R-type)
  + !op<5> & !op<4> & op<3> & op<2> & !op<1> & op<0> (ori)
  + op<5> & !op<4> & !op<3> & !op<2> & op<1> & op<0> (lw)
op<0>
op<5>
.
.
op<5>
.
.
<0>
op<5>
.
.
<0>
op<5>
.
.
<0>
op<5>
.
.
<0>
op<5>
.
.
<0>
R-type
ori
lw
sw
beq
jump
RegWrite
指令译码器

## Slide 71
Main Control的PLA实现
2.单周期控制器的设计
op<0>
op<5>
.
.
op<5>
.
.
<0>
op<5>
.
.
<0>
op<5>
.
.
<0>
op<5>
.
.
<0>
op<5>
.
.
<0>
R-type
ori
lw
sw
beq
jump
RegWrite
ALUSrc
MemtoReg
MemWrite
Branch
Jump
RegDst
ExtOp
ALUop<2>
ALUop<1>
ALUop<0>
指令译码器

## Slide 72
执行前述7条指令的完整的单周期处理器
2.单周期控制器的设计
32
ALUctr
Clk
busW
RegWr
32
32
busA
32
busB
5
5
5
Rw
Ra
Rb
32 32-bit
Registers
Rs
Rt
Rt
Rd
RegDst
Extender
Mux
Mux
32
16
imm16
ALUSrc
ExtOp
Mux
MemtoReg
Clk
Data In
WrEn
32
Adr
Data
Memory
32
MemWr
ALU
Instruction
Fetch Unit
Clk
Zero
Instruction<31:0>
Jump
Branch
0
1
0
1
0
1
<21:25>
<16:20>
<11:15>
<0:15>
Imm16
Rd
Rs
Rt
Main
Control
op
6
ALU
Control
func
6
3
ALUop
ALUctr
3
RegDst
ALUSrc
:
Instr<5:0>
Instr<31:26>
Instr<15:0>

## Slide 73
lw指令的执行时间最长, 它所花时间作为时钟周期
2.单周期控制器的设计
Clk
PC
Rs, Rt, Rd,
Op, Func
Clk-to-Q
ALUctr
Instruction Memory Access Time
Old Value
New Value
RegWr
Old Value
New Value
Delay through Control Logic
busA
Register File Access Time
Old Value
New Value
busB
ALU Delay
Old Value
New Value
Old Value
New Value
New Value
Old Value
ExtOp
Old Value
New Value
ALUSrc
Old Value
New Value
MemtoReg
Old Value
New Value
Address
Old Value
New Value
busW
Old Value
New
Delay through Extender & Mux
Register
Write Occurs
Data Memory Access Time
PC+4
PC+4 PC

## Slide 74
第二讲 小结
2.单周期控制器的设计
考察每条指令在单周期数据通路中的执行过程
  每条指令在一个时钟周期内完成
  每个时钟到来时，都开始进入取指令操作
    经过clk-to-Q，PC得到新值，经过access time后得到当前指令
    按三种方式分别计算下条指令地址，在branch / zero / jump的控制下，选择其中之一送到PC输入端，但不会马上写到PC中，一直到下个时钟到达时，才会更新PC。三种下址方式为：
      branch=jump=0：PC+4
      branch=zero=1： PC+4+signExt[imm16]*4
      jump=1： PC<31:28> concat target<25:0> concat “00”
  指令取出后被译码，产生指令对应的控制信号
    R-type指令：rd为目的寄存器，无访存操作，……
    ori指令：rt为目的寄存器，0扩展，无访存操作，……
    lw指令： rt为目的寄存器，计算地址、符号扩展，读内存，……
    sw指令： rt为源寄存器，计算地址、符号扩展，写内存，……
汇总每条指令控制信号的取值，生成真值表，写出逻辑表达式，设计主控制逻辑和ALU局部控制逻辑